## Slide 1
项目七 新车PDI检查
任务1 PDI检查准备工作
任务2 实施PDI检查

## Slide 2
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务1 PDI检查准备工作

## Slide 3
任务1 PDI检查准备工作
学习目标
1．了解新车交付体系。
2．熟悉新车状态验证的内容。
3．能正确进行车辆的检查和保管。

## Slide 4
任务1 PDI检查准备工作
任务描述
PDI检查是一项售前检测证明，是新车在交车前必须通过的检查。因为新车从生产厂到达经销商处经历了长途运输和长时间的停放，为了向顾客保证新车的安全性和完整性，PDI检查必不可少。本任务主要进行保管场所检查、车辆接收检查、保管中定期检查等工作。

## Slide 5
知识准备
PDI是英文Pre-delivery Inspection（交车前检查）的缩略语，是新车送交顾客之前进行的一种检查。PDI是交车体系的一部分，该体系包括一系列在新车交货前需要完成的工作，其中大部分项目是由服务部门来完成的。服务部门的责任是正确、迅速地执行PDI，以便使车辆完美无缺地交到用户手中。
任务1 PDI检查准备工作

## Slide 6
知识准备
任务1 PDI检查准备工作
一、交车前检查的目的
新车交车前检查的目的是在新车投入正常使用前及时发现问题，并按新车出厂技术标准进行恢复；同时再次确认各部件技术状态良好，以保证客户所购汽车能正常运行。
新车出厂要经过一定的运输方式到销售企业，通过经销商销售最终到达用户手中，在此期间难免发生一些意外，使汽车遭到损坏。

## Slide 7
知识准备
任务1 PDI检查准备工作
二、新车状态验证
1．验证车辆状态
车辆由制造厂发往经销商的运输过程中可能出现损伤，车辆在到达经销商处时应对车辆状态进行验证，检查随车资料及物品，以保证车辆状态正常、资料及物品齐全。
2．车辆状态验证的项目与要求
厂家将新车运至经销商后，首先由销售人员检验车辆运输状况，经验收人员验收后，再编写入库编码，将车辆运输状况及入库编码记录在车辆入库检验单上。

## Slide 8
任务1 PDI检查准备工作
任务实施
工具器材

## Slide 9
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
一、保管场所检查
1．将车辆停放在清洁的房间及仓库内，如无室内存放设施，应将车辆用车罩全部罩住。
2．保管场所必须保证以下条件：
（1）车辆应保存在不受工厂烟雾、金属粉屑、酸雨、海风、鸟粪及各种污染液体侵蚀的场所。
（2）保管空间的地面应设有排水设施，并需进行必要的装修。严禁将车辆直接保管于土质地面上。

## Slide 10
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
二、车辆接收检查
（1）车辆外观检查：外部零部件是否发生变形、损伤及颜色变化。电镀部位、成形部位、橡胶件是否变形、损伤等。
（2）随车物品是否缺少。
（3）内装饰有无损伤。

## Slide 11
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
三、保管中定期检查
经销商有责任定期对车辆进行检查。根据各地区气候、自然环境以及管理条件的特点，实施下列检查项目：
1．外观检查
（1）外部零部件的变形、损伤及颜色变化。
（2）电镀部位、成形部位、橡胶件的变形、损伤等。

## Slide 12
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
三、保管中定期检查
2．性能检查
（1）发动机的起动性能。
（2）制动性能。
（3）机油、冷却液等液量检查。

## Slide 13
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
三、保管中定期检查
3．蓄电池维护
（1）蓄电池正常时→蓄电池应定期充电，使其经常保持额定电压。
（2）电解液变少时→及时补充蓄电池电解液。
（3）蓄电池装在车辆上的保管→应卸下蓄电池负极导线。

## Slide 14
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
三、保管中定期检查
4．轮胎维护
（1）为防止轮胎变形，应使轮胎保持在高气压下（比标准压力高20%～30%）。
（2）长期保管时，定期使轮胎转动，变换其接触地面的位置。
（3）检查轮胎有无损伤和裂纹。

## Slide 15
任务实施
任务1 PDI检查准备工作
三、保管中定期检查
5．着色零部件、树脂件的检查
保护好着色零部件及树脂件，防止日光照射引起变形、变色。
6．发动机内部的防锈保护
使发动机定期转动，并保持数分钟怠速运转。

## Slide 16
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务2 实施PDI检查

## Slide 17
任务2 实施PDI检查
学习目标
1．了解PDI检查的重要性。
2．熟悉PDI检查的相关内容。

## Slide 18
任务2 实施PDI检查
任务描述
客户购买一辆新的轿车，销售人员要对整个车辆实施交车前的检查。PDI检查范围很广，越是高档车辆，其自动化程度越高，PDI检查项目就越多。

## Slide 19
知识准备
任务2 实施PDI检查
一、PDI检查总则
1．对于所有交付客户之前的销售车辆，进行100%检查。
2．所有PDI检查人员必须经培训并取得资格证书方可上岗。
3．PDI检查前，车辆必须按照规定的程序进行洗车。
4．为避免天气和光线变化而引起检查结果的变化，PDI应在规定的场地或类似的亮度条件下进行。

## Slide 20
知识准备
任务2 实施PDI检查
二、PDI检查单
售后服务部的维修人员按照PDI检查单的内容对车辆进行检查，PDI检查单如图1所示。
1-PDI检查单—A

## Slide 21
知识准备
任务2 实施PDI检查
二、PDI检查单
售后服务部的维修人员按照PDI检查单的内容对车辆进行检查，PDI检查单如图2所示。
2-PDI检查单—B

## Slide 22
任务2 实施PDI检查
任务实施
工具器材

## Slide 23
任务实施
任务2 实施PDI检查
一、动态检查
1．根据售前检验单，核对选装单上的有关信息，以及VIN的一致性。
2．按压遥控器上的按键，检查车辆解锁、上锁以及行李舱打开功能。
3．车辆通电，待车辆自检结束，启动车辆，观察仪表盘指针、指示灯是否异常。
4．连接诊断设备，进行车辆测试，确保车辆无电气系统故障。

## Slide 24
任务实施
任务2 实施PDI检查
一、动态检查
5．系好安全带，检查安全带指示灯是否熄灭。
6．将车开到PDI检验场地，同时检查转向盘、转向、悬挂、制动是否异常。
7．停车熄火，拔出钥匙，完成检查。

## Slide 25
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
为了提高车辆静态检查的工作效率，应按照一定的顺序进行检查。这样既可以提高工作效率，也能够确保检查到位，不缺项、漏项，如图所示。
静态检查顺序

## Slide 26
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
1．车辆前部
（1）站在车辆前部，检查发动机舱盖表面状况、车前灯光功能及表面质量等。
（2）打开发动机舱盖。
（3）检查发动机舱，包括蓄电池、标签、液位、旋盖松紧等。

## Slide 27
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
（4）启动发动机。
（5）检查启动状态的发动机舱情况：是否漏液、异响及电子风扇工作情况等。
（6）关闭发动机舱盖。

## Slide 28
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
2．左前翼叶子板处
（1）检查左前翼子板表面与配合。
（2）检查左前门表面与配合。
（3）检查防擦条表面与配合。
（4）检查后视镜表面与配合。

## Slide 29
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
3．进入驾驶座
（1）检查天窗功能。
（2）检查刮水器功能。
（3）检查音响功能。
（4）检查空调功能。
（5）检查左前座椅调节功能。

## Slide 30
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
4．进入副驾驶座
（1）检查右前座椅调节功能。
（2）检查遮阳板等内饰。
（3）检查前风窗玻璃表面。

## Slide 31
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
5．右前翼子板处
（1）检查右前门表面质量与配合。
（2）检查右后门表面质量与配合。
（3）检查右侧前翼子板表面质量与配合。
（4）检查右侧后翼子板表面质量与配合。
（5）检查油箱盖质量与配合。

## Slide 32
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
6．车辆右后侧
（1）检查后排座椅。
（2）检查后排相关内饰功能与表面配合。
（3）检查后风窗玻璃。

## Slide 33
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
7．车辆后侧
（1）检查后风窗加热功能。
（2）检查行李舱开关、行李舱灯、随车工具、备胎等。
（3）检查行李舱盖表面质量。
（4）检查后保险杠表面质量。
（5）检查尾灯功能及表面质量。

## Slide 34
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
8．车辆左后侧
（1）检查左后门表面质量。
（2）检查左后翼子板表面与配合。
（3）检查后排座椅情况。

## Slide 35
任务实施
任务2 实施PDI检查
二、静态检查
9．绕车检查
（1）检查轮胎的型号。
（2）测量胎压。
（3）检查轮胎是否变形、鼓包。
（4）检查车辆是否漏水。

## Slide 36
任务实施
任务2 实施PDI检查
三、按照检查结果填写PDI检查单
将检查结果填入前面图中。