## Slide 1
项目六 汽车60000km维护
任务1 正时传动带的检查与更换
任务2 节气门体的清洗
任务3 制动摩擦片的检查与更换
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换

## Slide 2
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换

## Slide 3
任务1 正时传动带的检查与更换
学习目标
1．了解发动机正时机构的重要性。
2．熟悉正时传动的类型及结构。
3．能更换正时传动带。

## Slide 4
任务1 正时传动带的检查与更换
任务描述
发动机的正时传动带是绝对不可以发生跳齿或断裂的。如果发生跳齿现象，发动机不能正常工作，便会出现怠速不稳，加速不良或不着车等现象；如果正时传动带断裂，发动机就会立刻熄火，多气门发动机还会导致活塞将气门杆顶弯，严重的会损坏发动机。因此，汽车应该按照要求定期检查与更换正时传动带。不同汽车企业对正时传动带检查及更换的行驶里程或年限基本相同，例如，2012款雪佛兰科鲁兹规定每行驶60000 km检查与更换正时传动带组件。

## Slide 5
知识准备
正时系统是发动机配气机构的重要组成部分，通过控制气门的开闭时刻，准确地定时开启和关闭相应的进气门和排气门，使充足的新鲜空气及时进入气缸、废气及时排出气缸，从而保证发动机具备良好的动力输出表现。
任务1 正时传动带的检查与更换

## Slide 6
知识准备
任务1 正时传动带的检查与更换
一、发动机正时的重要性
正时系统准确、可靠，是发动机正常工作的前提条件。如果正时不正确、不可靠，会严重影响发动机的正常工作。轻者，造成点火提前或点火滞后，会出现怠速不稳、加速无力、发动机抖动、动力降低等现象。若点火过迟，会导致启动困难或动力不足；若点火过早，发动机在运转过程中突然加“油门”，会发出“嘎、嘎”的金属敲击声。重者，会引起发动机无法启动、气门顶活塞，甚至造成活塞报废、气门杆弯曲、曲轴断裂等严重后果。

## Slide 7
知识准备
任务1 正时传动带的检查与更换
二、正时传动的类型
目前，轿车发动机正时机构有链传动和同步带传动两种传动方式，如图所示。
发动机正时机构传动方式

## Slide 8
知识准备
任务1 正时传动带的检查与更换
三、正时传动带机构
正时传动带机构通常由正时传动带、曲轴带轮、凸轮轴带轮、张紧器、导向轮等组成，如图所示。
正时传动带传动机构

## Slide 9
知识准备
任务1 正时传动带的检查与更换
三、正时传动带机构
正时传动带属于橡胶部件，随着发动机工作时间的增加，正时传动带及其附件，如张紧器、导向轮和水泵等会发生磨损或老化，当其中任何一个配件发生损坏时，都可能导致正时传动带损坏，如图所示。
正时传动带破裂

## Slide 10
知识准备
任务1 正时传动带的检查与更换
三、正时传动带机构
现代发动机配气机构的设计是活塞和气门占据着相同空间，一旦正时传动带断裂，曲轴与凸轮轴在各自的惯性力作用下高速运行，必然导致气门与活塞撞击而造成严重损坏，如气门杆弯曲、活塞受损等，如图所示。
正时传动带断裂导致的严重后果

## Slide 11: 任务1 正时传动带的检查与更换
任务实施
工具器材

## Slide 12
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
1．进行车辆防护，断开蓄电池负极电缆。
2．从空气滤清器出口软管断开进气温度传感器插头，从节气门体上拆卸空气滤清器出口软管，如图所示。
拆卸空气滤清器出口软管

## Slide 13
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
3．拆卸空气滤清器壳体螺栓，然后拆卸空气滤清器壳体，如图所示。
4．正确使用举升机支撑车辆，使用合适的工具松开右前轮螺栓；举升车辆至合适高度。
拆卸空气滤清器壳体

## Slide 14
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
5．拆卸右前轮，拆卸右前轮防溅罩，如图1所示。
6．拆卸蛇形附件和传动带，如图2所示。
1-拆卸右前轮防溅罩
2-拆卸蛇形附件和传动带

## Slide 15
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
7．拆卸曲轴传动带轮螺栓，拆卸曲轴传动带轮，如图1所示。
8．拆卸前上正时传动带罩螺栓，拆卸前上正时传动带罩。
9．使用千斤顶托住发动机油底壳，拆卸右侧发动机支座，如图2所示。
1-拆卸曲轴传动带轮
2-拆卸右侧发动机支座

## Slide 16
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
10．拆卸前下正时传动带罩螺栓，拆卸前下正时传动带罩，如图所示。
拆卸前下正时传动带罩

## Slide 17
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
一、拆卸步骤
11．安装曲轴传动带轮螺栓，用曲轴传动带轮螺栓顺时针转动曲轴至少一整圈，将曲轴正时齿轮上的标记对准后正时带罩底部的缺口，对准凸轮轴正时齿轮正时标记，如图1所示。
12．松开张紧器，拆卸正时传动带，如图2所示。
1-对准曲轴齿轮正时标记
2-拆卸正时传动带

## Slide 18
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
二、检查步骤
1．检查曲轴油封、凸轮轴油封漏油情况
通过检查曲轴油封、凸轮轴油封处是否存在油渍，判断油封是否漏油。如果存在漏油，则需要更换对应油封。
将曲轴油封、凸轮轴油封处清洁干净。

## Slide 19: 任务1 正时传动带的检查与更换
2．检查导向轮、张紧器
将导向轮、张紧器从发动机上拆下，如图所示，检测其磨损情况。
拆卸导向轮、张紧器

## Slide 20: 任务1 正时传动带的检查与更换
3．拆检水泵
对于通过正时传动带驱动冷却水泵的发动机，在更换正时传动带时，应检查冷却水泵是否漏水，拆卸水泵检查水泵叶轮磨损情况，必要时进行更换。

## Slide 21
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
1．安装正时专用工具，转动进、排气凸轮轴，使正时标记对齐，如图1所示。使用专用工具固定进、排气凸轮轴齿轮，如图2所示。
1-对进、排气凸轮轴正时
2-固定进、排气凸轮轴齿轮

## Slide 22
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
2．检查曲轴齿轮的正时标记，应对准后正时传动带罩底部缺口，如图所示。
检查曲轴齿轮的正时标记

## Slide 23
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
4．安装张紧器，确保弹簧卡扣位于卡槽内，如图1所示。使用内六角扳手顺时针旋转张紧器，并插入锁止销，如图2所示。
1-安装张紧器
2-插入锁止销

## Slide 24
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
5．安装正时传动带。先安装曲轴齿轮处，沿着导向轮、排气凸轮、进气凸轮进行安装，需拉紧正时传动带，避免产生空齿，如图1所示。
6．拔掉张紧器上的锁止销，张紧正时传动带，如图2所示。
1-安装正时传动带
2-张紧正时传动带

## Slide 25
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
7．取下发动机正时专用工具，如图所示。
8．安装曲轴传动带轮螺栓，顺时针转动曲轴两整圈，再次检查发动机正时状况。
取下发动机正时专用工具

## Slide 26
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
9．拆卸曲轴传动带轮螺栓，安装前上和前下正时传动带罩。使用扭力扳手将前正时传动带罩螺栓紧固至10 N·m。
10．安装曲轴传动带轮，安装曲轴传动带轮螺栓。使用扭力扳手和角度规将曲轴传动带轮螺栓分三次紧固：95 N·m+30°+15°。
11．安装发动机右侧支座。
12．安装蛇形附件和传动带。
13．安装右前轮防溅罩，安装右前轮。

## Slide 27
任务实施
任务1 正时传动带的检查与更换
三、安装步骤
14．安装空气滤清器壳体及其螺栓，将空气滤清器出口软管连接到节气门体上，将进气温度传感器插头连接到空气滤清器出口软管上。
15．连接蓄电池负极电缆。
16．整理工具、清洁车辆、清理场地。

## Slide 28
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务2 节气门体的清洗

## Slide 29
任务2 节气门体的清洗
学习目标
1．了解节气门结构与使用的相关知识。
2．熟悉节气门匹配的方法。
3．能对节气门体进行拆装和清洁。

## Slide 30
任务2 节气门体的清洗
任务描述
节气门是发动机工作过程中的重要部件，在发动机工作一段时间后，在节气门部位会产生积碳，对发动机的正常工作造成影响。通常情况下，规定车辆每行驶2~4万公里要对节气门体进行清洗，否则累积的积碳会影响发动机的正常工作。

## Slide 31
知识准备
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门，气体进入进气管后会与汽油混合成可燃混合气，从而燃烧做功。它上接空气滤清器、下接发动机缸体，被称为是汽车发动机的咽喉，如图所示。
任务2 节气门体的清洗
节气门的安装位置

## Slide 32
知识准备
任务2 节气门体的清洗
一、节气门定期维护
汽油在燃烧过程中，不可能完全充分燃烧，总会在发动机内留下残留，这些残留在高温状态下遇到空气中的杂质，慢慢就会变成胶状物。这种胶状物就是积碳，如图所示。
节气门积碳

## Slide 33
知识准备
任务2 节气门体的清洗
二、节气门使用中的注意事项
1．尽量减少原地怠速着车的时间。
2．使用手动挡车型避免高挡低速行驶，应在2 000 r/min以上换挡。
3．少走拥堵路段，多跑高速。
4．空气滤芯要按要求定期更换，不要使用劣质的空气滤芯。
5．要使用合适的机油。

## Slide 34
知识准备
任务2 节气门体的清洗
三、初始化节气门
对于电子节气门，清洗后必须进行节气门初始化。电子节气门具有记忆功能，以前有油泥的堵塞，为了保证进气量，ECU会自动调节节气门的开度，让进气处于正常状态。而清洗后，没有了油泥的堵塞，如果节气门还保持原来的开度，就会造成进气量过大。

## Slide 35
知识准备
任务2 节气门体的清洗
四、手工初始化节气门的方法
根据车型不同，初始化方法主要有两种：
方法1：通电（不要发动汽车），等待20s后将加速踏板踩到底，保持10 s左右后，松加速踏板，关闭点火开关，拔出钥匙，即可完成初始化。
方法2：通电（不要发动汽车），等待30s后关闭点火开关，拔出钥匙，即可完成初始化。

## Slide 36: 任务2 节气门体的清洗
任务实施
工具器材

## Slide 37
任务实施
任务2 节气门体的清洗
一、拆卸节气门
1．打开发动机舱盖，进行必要的车辆防护。
2．使用工具松开连接空气滤清器与节气门软管两端的圆形卡箍，如图所示。
松开连接空气滤清器与节气门软管两端的卡箍

## Slide 38
任务实施
任务2 节气门体的清洗
一、拆卸节气门
3．脱开软管与空气滤清器、节气门的连接，并取下软管，如图所示。
脱开软管与空气滤清器、节气门的连接

## Slide 39
任务实施
任务2 节气门体的清洗
一、拆卸节气门
4．脱开节气门上的插头、水管，如图所示。
脱开节气门上的插头、水管

## Slide 40
任务实施
任务2 节气门体的清洗
一、拆卸节气门
5．使用合适的工具拆卸节气门固定螺栓，取下节气门，如图所示。
拆卸节气门固定螺栓

## Slide 41
任务实施
任务2 节气门体的清洗
二、清洗节气门
1．进行清理工作前，应佩戴好手套、口罩。
2．安装好清洗喷剂的喷管，对准节气门内部的油垢、积碳进行喷射，如图所示。
清洗节气门

## Slide 42
任务实施
任务2 节气门体的清洗
二、清洗节气门
3．为了清洗更彻底，在全部喷涂到位以后，可以使用蘸有清洗液的棉布擦拭节气门内部，如图所示。
通过擦拭清洗节气门

## Slide 43
任务实施
任务2 节气门体的清洗
二、清洗节气门
4．清洗结束后，将节气门内外检查一遍，确保清洗干净，如图所示。
清洗后的节气门

## Slide 44
任务实施
任务2 节气门体的清洗
三、安装节气门
1．检查、清洁节气门安装平面。
2．安装节气门，先将4个连接螺栓安装到位，然后用手拧紧，再用扭力扳手按标准扭矩紧固，如图所示。
安装节气门

## Slide 45
任务实施
任务2 节气门体的清洗
三、安装节气门
3．正确连接节气门插头、水管。
4．安装连接空气滤清器与节气门的软管，如图所示。
5．使用工具拧紧软管两端的圆形卡箍。
安装连接空气滤清器与节气门的软管

## Slide 46
任务实施
任务2 节气门体的清洗
四、初始化节气门
节气门体清洗或更换后需执行初始化程序（以2013款雪佛兰科鲁兹1.6L为例）
1．将点火开关置于“ON（打开）”位置，关闭发动机，使用故障诊断仪执行“Module Setup（模块设置）”中的“Idle Learn Reset（怠速读入复位）”。

## Slide 47
任务实施
任务2 节气门体的清洗
四、初始化节气门
2．启动发动机，监测“TB Idle Airflow Compensation（节气门怠速空气流量补偿）”参数。节气门怠速空气流量补偿值应该等于0%，发动机应该以一个正常的怠速运转。
3．清除故障诊断码。大部分车辆都有自学习功能，清洗节气门参数后除了怠速会升高，并不会有其他不良反应，并且怠速升高是正常现象，不用担心，行驶一段里程（约50 km）后怠速就会恢复正常。
任务实施
五、工具场地清洁整理

## Slide 48
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换

## Slide 49
任务3 制动摩擦片的检查与更换
学习目标
1．了解盘式制动器的类型、结构等相关知识
2．熟悉盘式制动器日常维护检查的内容。
3．能对盘式制动器进行检查与更换。

## Slide 50
任务3 制动摩擦片的检查与更换
任务描述
当制动摩擦片和制动盘磨损到一定程度时，需及时更换才能保证制动效能不受影响。一般来说，制动摩擦片的使用寿命在20 000～60 000 km之间，不同的驾驶习惯及驾驶环境会导致很大的差别。因此，养成定期检查、及时维护的习惯很重要。

## Slide 51
知识准备
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、盘式制动器的类型
盘式制动器的旋转元件是制动盘，它和车轮固装在一起旋转，以其端面为摩擦工作表面。其固定的摩擦元件是制动块、导向支销、轮缸及活塞，它们均被安装于制动盘两侧的钳体上，总称为制动钳。

## Slide 52: 任务3 制动摩擦片的检查与更换
1．浮钳盘式制动器
浮钳盘式制动器的制动钳是浮动的，可以相对于制动盘轴向移动，如图1所示。
图2所示为浮钳盘式制动器的工作原理。制动钳体通过导向销与车桥相连，可以相对于制动盘轴向移动。
2-浮钳盘式制动器的工作原理
1-浮钳盘式制动器的结构

## Slide 53: 任务3 制动摩擦片的检查与更换
2．定钳盘式制动器
定钳盘式制动器的制动钳是固定的，在制动过程中，不会产生相对于制动盘的轴向移动，如图所示。
定钳盘式制动器的结构

## Slide 54: 任务3 制动摩擦片的检查与更换
2．定钳盘式制动器
跨置在制动盘上的制动钳体固定安装在车桥上，它不能旋转也不能沿制动盘线方向移动，其内的两个活塞分别位于制动盘的两侧，如图所示。
定钳盘式制动器的工作原理

## Slide 55
知识准备
任务3 制动摩擦片的检查与更换
二、盘式制动器的日常维护
在汽车日常使用维护时，要及时清理制动钳周围黏附的油污和泥沙，检查制动钳定位导向销是否锈蚀、松动，橡胶衬套是否磨损。如果需要拆卸制动钳，操作时要注意保护好活塞；如果需要清洗制动钳和活塞，只能使用制动液或规定的清洁剂，绝不能使用汽油、煤油等进行清洗，否则会损坏活塞及密封圈。

## Slide 56: 任务3 制动摩擦片的检查与更换
任务实施
工具器材

## Slide 57
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
1．维护前的准备工作
（1）车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备相关的工具、物品、耗材等。
（2）安装、铺设内三件套；将车辆停放在举升机的中央位置，拉紧驻车制动器；将变速器置于空挡，安装好车轮挡块。

## Slide 58
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
2．检查制动总泵储液罐中的制动液液位。如果制动液液位临近MAX标记位置，则需要从储液罐中吸出部分制动液，避免在压回制动活塞时制动液溢出。
3．举升车辆。
4．拆下轮胎和车轮总成。

## Slide 59
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
5．拆下制动钳下导销螺栓，如图6-3-5所示。
6．不断开液压制动器挠性软管，向上转动制动钳，并用挂钩固定制动钳。
拆卸制动钳下导销螺栓

## Slide 60
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
7．将制动摩擦片从制动钳安装托架上拆下，如图所示。
拆卸制动摩擦片

## Slide 61
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
8．使用制动活塞压具将制动钳活塞推入制动钳孔中，如图所示。
压入制动钳活塞

## Slide 62
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
9．将制动摩擦片固定弹簧从制动钳支架上拆下，如图所示。
10．彻底清理制动钳支架上的制动摩擦片构件接合面处的所有碎屑和腐蚀。
卸制动片固定弹簧

## Slide 63
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
一、拆卸制动摩擦片
11．检查制动钳导销是否自由移动，并检查导销护套的状况。在支架孔内移动导销，但不能使导销滑动脱离护套，并查看是否有以下状况：
（1）制动钳导销移动受限。
（2）制动钳支架松动。
（3）制动钳导销卡死或卡滞。
（4）护套开裂或破损。
12．如果发现上述任何状况，需要更换制动钳导销和护套。

## Slide 64
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
二、测量
1．测量制动盘厚度
（1）清洁制动盘的摩擦面。
（2）使用千分尺测量并记录制动盘边缘10 mm处三点位置（角度间隔为120°）的最小厚度，如图所示。
（3）将最小厚度测量值与标准厚度进行比较，磨损极限为2 mm。
（4）确定制动盘的维修方案。
测量制动盘厚度

## Slide 65
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
二、测量
2．测量制动摩擦片厚度
（1）检查摩擦表面是否出现过度光滑、发亮、烧蚀或被污物污染的现象。
（2）用游标卡尺测量制动摩擦片三个点或四个点的厚度，磨损极限为2.0 mm。
（3）检查磨损是否均匀，最大不均匀磨损量为1.0 mm。
（4）确定制动摩擦片的维修方案。

## Slide 66
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
三、安装制动摩擦片
1．确保制动摩擦片构件接合面处清洁。
2．将制动摩擦片固定弹簧安装至制动钳支架上。在制动片固定件上，涂抹薄薄一层高温硅润滑剂。
3．将制动摩擦片安装至制动钳支架。
4．拆下支架并将制动钳转动到位，越过盘式制动摩擦片至制动钳支架。

## Slide 67
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
三、安装制动摩擦片
5．安装制动钳导销下螺栓，并紧固至28 N·m，如图所示。
安装制动钳导销

## Slide 68
任务实施
任务3 制动摩擦片的检查与更换
三、安装制动摩擦片
6．安装轮胎和车轮总成。
7．降下车辆。
8．启动发动机，连续、多次将制动踏板踩到底，直到制动踏板坚实。这将使制动钳活塞和制动摩擦片正确就位。
9．向制动总泵储液罐加注制动液至适当液位。
任务实施
四、工具场地清洁整理

## Slide 69
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换

## Slide 70
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
学习目标
1．了解自动变速器油的相关知识。
2．熟悉自动变速器油的维护内容。
3．掌握自动变速器油的检查与更换方法。

## Slide 71
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
任务描述
自动变速器油长期使用后，黏度会变低（变稀），导致润滑性能及密封性能下降、阻力升高、磨损增加，使变速器控制精度下降、换挡精度降低，平顺性、响应速度都会受到影响。自动变速器油变质后，油液的冷却性能和防氧化性能下降，容易产生油温过高等问题，恶性循环，进一步缩短油液和变速器零部件的使用寿命。

## Slide 72
知识准备
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
一、自动变速器油的作用
自动变速器油（Automatic Transmission Fluid）简称ATF，是指专用于自动变速器润滑的油液。ATF对自动变速器的使用性能以及使用寿命有非常重要的影响。
自动变速器油是自动变速器中不可或缺的液体，具体作用如图所示。
安装制动钳导销

## Slide 73
知识准备
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、自动变速器油的颜色
未使用的自动变速器油的颜色呈红色。不同使用状态的自动变速器油的颜色如图所示。
不同使用状态的自动变速油的颜色

## Slide 74
知识准备
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、自动变速器油的颜色
在实际维修工作中，可以借助自动变速器油的颜色变化进行自动变速器故障的判断，见表。
通过自动变速器油的颜色变化进行故障判断

## Slide 75
知识准备
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
三、自动变速器油的液面高度
当自动变速器内部的液力变矩器、各处油道和油缸均充满油液后，变速器油底壳中的油面高度不应高于行星齿轮变速器旋转零部件的最低位置，同时又必须高出阀体与变速器壳体安装的接合面，如图所示。
自动变速器油液面高度的规定

## Slide 76: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
1．自动变速器油液面高度的检查方法
（1）油尺检查法
此类自动变速器外部壳体上配备了油位测量的标尺，通过标尺上的刻度标记检查自动变速器油液位高度，如图所示。
油尺检查法

## Slide 77: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
1．自动变速器油液面高度的检查方法
（2）溢流孔检查法
此类自动变速器一般不会在外部壳体上配备标尺，而是通过外部壳体的加油口或油位测量孔、油底壳上的加油口检查自动变速器油液位高度，如图所示。
溢流孔检查法

## Slide 78: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
2．自动变速器油液面过低的影响
（1）自动变速器油液面过低，空气从油泵进油口侵入，会发出“嗡嗡”的异响，降低乘坐的舒适性。
（2）若液面过低，油泵吸入空气或油液中渗入空气，会降低液压回路的油压，使各控制滑阀和执行元件动作失准，操纵失灵，引起离合器、制动器打滑。
（3）当液面过低时，由于运动件得不到充分可靠的润滑，就有可能因过热而引发运动件卡滞及过度磨损。
（4）变差的润滑和冷却条件会加速自动变速器油的氧化变质。

## Slide 79: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
3．自动变速器油液面过高的影响
（1）当液面过高时，会因为机械搅拌而产生大量泡沫，这些泡沫进入液压控制系统，同样会降低液压回路的油压，使各控制滑阀和执行元件动作失准，还会引起离合器、制动器打滑。

## Slide 80: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
3．自动变速器油液面过高的影响
（2）如果控制阀体浸没于自动变速器油中，则液压管路中的离合器、制动器的泄油口会被自动变速器油阻塞，施加于离合器、制动器的油压就不能完全释放或释放速度太慢，使离合器、制动器动作迟缓、增大换挡冲击。
（3）在坡路上行驶时，由于过多的油液在油底壳中晃动，可能从加油管往外窜油，容易引起发动机罩下起火。

## Slide 81
知识准备
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
四、自动变速器油的更换周期
自动变速器油的更换周期是以行驶公里数或使用时间为标准，若在车辆使用手册中同时给出了这两个指标，则哪一项指标先到就先执行。如果车辆使用手册中未标明自动变速器的换油时间，则按照60 000～80 000 km的行驶里程来更换。

## Slide 82: 任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
任务实施
工具器材

## Slide 83
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
一、准备操作
1．车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备相关的工具、物品、耗材等。
2．安装、铺设内三件套；将车辆停放在举升机的中央位置，拉紧驻车制动器；将变速器置于空挡，安装好车轮挡块，释放发动机舱盖拉手。

## Slide 84
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
1．检查自动变速器油液面高度
（1）启动发动机并使发动机怠速运行约5 min，或在可能的情况下，行车几公里，使自动变速器处于正常工作温度。

## Slide 85
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
（2）在踩住制动踏板的同时，将换挡杆拨到各个区段，在每个区段停几秒钟。将换挡杆拨回驻车位置，如图6-4-6所示。
（3）举升车辆。
（4）将废油收集桶放在自动变速器下面。
变速器液面高度检查条件

## Slide 86
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
（3）举升车辆。
（4）将废油收集桶放在自动变速器下面。
（5）用内六角工具拆卸加油口螺塞，如图所示。
拆卸加油口螺塞

## Slide 87
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
（6）检查液面。
（7）用内六角工具安装加油口螺塞，拧紧力矩为45 N·m。
（8）在液面检查程序结束后，用抹布或棉丝将变速驱动桥壳体上的油液擦干净。

## Slide 88
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
2．检查自动变速器油质
（1）使用吸管从加油口吸出少量自动变速器油（10～20 mL），放置在透明、干净的量杯中。
（2）观察自动变速器油的颜色。
（3）闻自动变速器油的气味。
（4）观察自动变速器油在量杯内的沉淀物情况。

## Slide 89
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
二、检查自动变速器油
（5）根据自动变速器油的颜色、气味、污染物三项检查结果，确定该车自动变速器油是否需要更换。自动变速器油油质判断方法见表。
自动变速器油油质判断方法

## Slide 90
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
三、更换自动变速器油
1．启动发动机至热车后，将发动机熄火。
2．举升车辆。
3．将废油收集桶放在放油螺塞下。
4．用工具拆卸自动变速器放油螺塞，如图所示。
拆卸放油螺塞

## Slide 91
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
三、更换自动变速器油
5．排放旧自动变速器油，使用油液容器接住。
6．在旧自动变速器油排放结束后，按照标准扭矩（45 N·m）拧紧放油螺塞。
7．用内六角工具拆卸加油口螺塞，使用加注设备向自动变速器内加注新油，如图所示，直到油液从加油口流出后，安装加油口螺塞。
使用加注设备加注新油

## Slide 92
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
三、更换自动变速器油
8．降下车辆，将车轮悬空。启动发动机，在踩住制动踏板的同时，将换挡杆拨到各个区段，在每个区段停几秒钟。
9．重复步骤7、步骤8的操作2～3次。
注意：为了提高工作效率，可采用两个人配合，一人负责加注，一人负责启动发动机、操作挡位。

## Slide 93
任务实施
任务4 自动变速器油（ATF）的检查与更换
三、更换自动变速器油
10．在ATF达到正常工作温度时，再次进行油面高度调节：保持发动机工作，打开加油口螺塞，让多余的ATF流出。
11．等到ATF不再流出，按照标准扭矩（45 N·m）拧紧加油口螺塞。
12．在液面调整程序结束后，用抹布或棉丝将变速驱动桥壳体上的油液擦干净。
任务实施
四、工具场地清洁整理