## Slide 1
项目四 汽车20000km维护
任务1 空气滤清器的检查与更换
任务2 汽油滤清器的检查与更换
任务3 空调滤清器的检查与更换

## Slide 2
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务1 空气滤清器的检查与更换

## Slide 3
任务1 空气滤清器的检查与更换
学习目标
1．了解空气滤清器的结构、类型等相关知识。
2．熟悉空气滤清器的维护要求。
3．能对空气滤清器进行检查与更换。

## Slide 4
任务1 空气滤清器的检查与更换
任务描述
本任务按照汽车维护手册要求，对达到行驶里程车辆的空气滤清器进行检查与更换。不同汽车企业对空气滤清器的更换里程的规定基本相同。例如，2015款科鲁兹维护手册要求，每行驶20000 km更换空气滤清器；2013款大众朗逸维护手册要求，车辆行驶至20000 km时首次更换空气滤清器，之后每行驶30000 km更换一次。

## Slide 5
知识准备
1．空气滤清器简称空滤，位于发动机进气系统进气管的前端，是对空气进行净化的装置，它由壳体和滤芯组成，滤芯布置在壳体内，如图所示。
任务1 空气滤清器的检查与更换
一、空气滤清器的结构和作用
空气滤清器的安装位置

## Slide 6
知识准备
2．空气滤清器的作用是过滤空气中的灰尘和杂质，给发动机气缸提供清洁的空气，减少杂质对活塞、气缸等的磨损，确保发动机正常、高效运转。
3．空气滤清器分为干式和湿式。干式空气滤清器的滤芯一般是纸质的，其制造方便、成本低，不能水洗，需要定期清洁和更换，是汽车上使用最为广泛的类型。湿式空气滤清器一般包括油浸式和油浴式两种，使用时浸有适量的机油，一般用在柴油车上。
任务1 空气滤清器的检查与更换
一、空气滤清器的结构和作用

## Slide 7
知识准备
如果空气滤清器滤芯被堵塞，则发动机的进气量将减少，输出功率降低，燃油经济性变差，所以必须定期检查和清洁空气滤清器滤芯，破损、脏污或发霉的滤芯必须及时更换。一般清洁间隔为每行驶3000 km或三个月，更换间隔为每行驶10000～20000 km或1～2年。
任务1 空气滤清器的检查与更换
二、空气滤清器的维护

## Slide 8
任务实施
任务1 空气滤清器的检查与更换
工具器材

## Slide 9
任务实施
任务1 空气滤清器的检查与更换
一、空气滤清器的检查与维护
1．空气滤清器检查与更换前的准备工作
（1）车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备相关的工具、物品、耗材等。
（2）安装、铺设内三件套；将车辆停放在举升机的中央位置，拉紧驻车制动器；将变速器置于空挡，安装好车轮挡块；打开发动机舱盖，安装、铺设外三件套。
（3）准备好空气滤清器检查与更换所需的工具和设备。

## Slide 10: 任务1 空气滤清器的检查与更换
2．拆卸空气滤清器
（1）清洁空气滤清器外部，如图1所示。
（2）选用合适的十字旋具拆卸空气滤清器盖，如图2所示。
1-清洁空气滤清器外部
2-拆卸空气滤清器盖

## Slide 11: 任务1 空气滤清器的检查与更换
2．拆卸空气滤清器
（3）取出空气滤清器滤芯，如图所示。
空气滤清器的安装位置

## Slide 12: 任务1 空气滤清器的检查与更换
3．清洁空气滤清器
（1）用干净的抹布擦拭空气滤清器壳体内部，如图所示。
注意：不能用压缩空气直接吹洗，避免灰尘被吹入进气管道。
清洁空气滤清器壳体内部

## Slide 13: 任务1 空气滤清器的检查与更换
3．清洁空气滤清器
（2）用吹尘枪清洁滤芯，如图所示。
注意：压缩空气应从滤芯的反面吹向正面，不能倒过来吹洗。
清洁空气滤清器滤芯

## Slide 14
任务实施
任务1 空气滤清器的检查与更换
二、空气滤清器滤芯的更换
1．空气滤芯的更换
选用相同型号、规格的滤芯更换。滤芯的安装方位应正确（滤芯是长方形的，将有编号的一面朝向自己），壳体的密封圈要安装到位，保持密封状态，如图所示。
空气滤芯的安装

## Slide 15: 任务1 空气滤清器的检查与更换
2．检查进气管路
如图所示，检查进气管，应无破损或漏气；检查与进气管相连接的真空管、曲轴箱通风管等管路的安装情况，应无破损。
检查进气管

## Slide 16: 任务1 空气滤清器的检查与更换
3．怠速运转发动机数分钟，检查有无漏气现象。
4．结束工作。
取下外三件套，合上发动机舱盖，收取驾驶室三件套、升起车窗玻璃，清洁整理车辆、场地、设备、工具等。

## Slide 17
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换

## Slide 18
任务2 汽油滤清器的检查与更换
学习目标
1．了解汽油滤清器的结构、类型等相关知识。
2．熟悉汽油滤清器的维护要求。
3．能对汽油滤清器进行检查与更换。

## Slide 19
任务2 汽油滤清器的检查与更换
任务描述
本任务按照汽车维护手册要求，对达到行驶里程车辆的汽油滤清器进行检查与更换。不同汽车企业对汽油滤清器的更换里程的规定基本相同。例如，2015款科鲁兹维护手册要求每20000 km更换汽油滤清器；2014款速腾维护手册要求每30000 km更换汽油滤清器。

## Slide 20
知识准备
1．燃油滤清器分为汽油滤清器和柴油滤清器两种。内装式汽油滤清器与燃油泵为一整体，直接装在燃油箱内；外装式汽油滤清器一般装在车辆底部的燃油管上，如图所示。
任务2 汽油滤清器的检查与更换
一、汽油滤清器的结构
外装式汽油滤清器的安装位置

## Slide 21
知识准备
2．汽油滤清器的作用是过滤燃油中的杂质，并使油水分离。
3．汽油滤清器分为直进直出式、带回油管路式、集成油泵总成式三种，如图所示。
任务2 汽油滤清器的检查与更换
一、汽油滤清器的结构
三种汽油滤清器

## Slide 22
知识准备
汽油滤清器使用到规定里程后必须及时更换。一般更换汽油滤清器的间隔周期为每行驶20000～30000 km更换１次。更换汽油滤清器时，所用到的一次性零件，如卡箍、密封圈等应同时更换。安装汽油滤清器时，安装方向一定要正确。对于可以拆解的汽油滤清器，可以将滤芯拆洗清洁后重复使用。
任务2 汽油滤清器的检查与更换
二、汽油滤清器的维护

## Slide 23
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
工具器材

## Slide 24
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
一、汽油滤清器的检查与维护
1．汽油滤清器检查与更换的准备工作
（1）车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备相关的工具、物品、耗材等。
（2）安装、铺设内三件套；将车辆停放在举升机的中央位置，拉紧驻车制动器；将变速器置于空挡，安装好车轮挡块；打开发动机舱盖，安装、铺设外三件套。

## Slide 25: 任务2 汽油滤清器的检查与更换
1．汽油滤清器检查与更换的准备工作
（3）准备汽油滤清器检查与更换所需工具和设备，如吹尘枪、油盆、照明灯等，如图所示。
汽油滤清器检查与维护常用工具和设备

## Slide 26: 任务2 汽油滤清器的检查与更换
2．燃油系统泄压
（1）找到燃油泵熔丝。打开熔丝盒，在盒盖的内侧有熔丝位置图，根据熔丝位置图，在熔丝盒中找到燃油泵熔丝，如图1所示。
（2）拔出燃油泵熔丝。用熔丝专用起拔器拔出燃油泵熔丝，如图2所示。
2-拔出燃油泵熔丝
1-找到燃油泵熔丝

## Slide 27: 任务2 汽油滤清器的检查与更换
2．燃油系统泄压
（3）为燃油系统泄压。进入驾驶室，启动发动机。因燃油系统中有余压，有时发动机可短时启动，等待几秒钟让其自然熄火，然后再反复启动发动机数次，确保发动机不能启动，此时燃油系统中压力已泄除。

## Slide 28: 任务2 汽油滤清器的检查与更换
3．拆卸汽油滤清器
（1）关闭点火开关，举升车辆至高位，如图所示。
（2）用吹尘枪及干净的抹布擦拭汽油滤清器壳体及油管接头部位。
举升车辆至高位

## Slide 29: 任务2 汽油滤清器的检查与更换
3．拆卸汽油滤清器
（3）拆卸汽油滤清器。雪佛兰科鲁兹轿车的汽油滤清器采用塑料快速油管接头。注意：断开或连接接头时不要使用机械蛮力，断开方法如图1所示。
按照图2所示，用手指将图中蓝色锁闩往下压，拆下油管接头，取下汽油滤清器。
2-油管接头的拆卸
1-塑料快速油管接头的断开方法

## Slide 30
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
二、汽油滤清器的更换
1．选用相同型号、规格的汽油滤清器进行更换，如图所示。
注意：汽油滤芯有方向性，雪佛兰科鲁兹汽油滤清器的进出油管的直径不同，装配时一般不会装错。
雪佛兰科鲁兹汽油滤清器

## Slide 31
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
二、汽油滤清器的更换
2．塑料快速油管接头的连接方法如图所示。
塑料快速油管接头的连接方法

## Slide 32
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
二、汽油滤清器的更换
3．检查汽油管路，如图所示。检查汽油管路接头，应无破损或漏气，检查汽油管路的安装情况，应无破损。
检查汽油管路

## Slide 33
任务实施
任务2 汽油滤清器的检查与更换
二、汽油滤清器的更换
4．放下车辆，怠速运转发动机数分钟，再次举升车辆，检查有无漏油现象。
5．结束工作。清洁整理车辆、场地、设备、工具等。

## Slide 34
学习目标
任务描述
知识准备
任务实施
任务3 空调滤清器的检查与更换

## Slide 35
任务3 空调滤清器的检查与更换
学习目标
1．了解空调滤清器的结构、类型等相关知识。
2．熟悉空调滤清器的维护要求。
3．能对空调滤清器进行检查与更换。

## Slide 36
任务3 空调滤清器的检查与更换
任务描述
本任务按照汽车维护手册要求，对达到行驶里程车辆的空调滤清器进行检查与更换。不同汽车企业对空调滤清器的更换里程的规定基本相同。例如，2015款科鲁兹维护手册要求，每行驶20000 km更换空调滤清器；2013款大众朗逸维护手册要求，车辆行驶至20000 km时首次更换空调滤清器，之后每行驶30000 km更换一次。

## Slide 37
知识准备
1．空调滤清器位于蒸发器前部，雪佛兰科鲁兹汽车的空调滤芯位于副驾驶侧手套箱内部，如图所示。空调滤清器是一种专门用于汽车客舱内空气净化的过滤装置。滤芯采用高效吸附材料（活性炭）与长丝无纺布复合，结构紧凑。
任务3 空调滤清器的检查与更换
一、空调滤清器的结构
空调滤芯的位置

## Slide 38
知识准备
2．空调滤清器的作用是过滤外界进入车厢内部的空气，使空气的洁净度提高，能过滤空气中所包含的杂质、微小颗粒物、花粉、细菌和灰尘等，为车内人员提供良好的空气环境，保护车内人员的身体健康，同时还能防止玻璃雾化。
3．空调滤清器的类型和材质取决于汽车配套出厂时所配置的原厂空调滤清器。根据消费者的需求，可选用普通型的空调滤清器或是活性炭系列空调滤清器。
任务3 空调滤清器的检查与更换
一、空调滤清器的结构

## Slide 39
知识准备
1．当汽车空调的挡位已经开到足够大，但是制冷或制热的出风量很小，若空调系统正常，则原因可能为使用的空调滤清器通风效果差，或是空调滤清器使用时间过长，未及时更换。
2．空调工作时吹出的风有异味，可能是空调系统已很久未使用，内部系统和空调滤清器因受潮发霉引起，建议清洗空调系统，更换空调滤清器。
任务3 空调滤清器的检查与更换
二、空调滤清器的维护

## Slide 40
知识准备
3．空调滤清器滤芯脏污、堵塞，将影响汽车空调的制冷效果，影响汽车客舱内的空气质量。因此，必须定期检查和清洁空调滤清器滤芯，破损、脏污或发霉的滤芯必须及时更换。一般情况下，每行驶5000 km或三个月需对空调滤清器进行清洁；每行驶20000 km或12个月需更换空调滤芯。
任务3 空调滤清器的检查与更换
二、空调滤清器的维护

## Slide 41
任务实施
任务3 空调滤清器的检查与更换
工具器材

## Slide 42
任务实施
任务3 空调滤清器的检查与更换
一、空调滤清器的检查与维护
1．空调滤清器检查与更换前的准备工作
（1）车辆进入工位前，清理工位卫生，排除障碍物，准备相关的工具、物品、耗材等。
（2）安装、铺设内三件套；将车辆停放在举升机的中央位置，拉紧驻车制动器；将变速器置于空挡，安装好车轮挡块；打开发动机舱盖，安装、铺设外三件套。

## Slide 43: 任务3 空调滤清器的检查与更换
1．空调滤清器检查与更换前的准备工作
（3）准备空调滤清器检查与更换所需的工具和设备，如图所示。
空调滤清器检查维护常用工具和设备

## Slide 44: 任务3 空调滤清器的检查与更换
2．拆卸空调滤清器
（1）如图1所示，打开手套箱，图中箭头位置是手套箱两侧的限位卡扣。
（2）取下手套箱的两个限位卡扣，如图2所示。
2-取下手套箱的两个限位卡扣
1-打开手套箱

## Slide 45: 任务3 空调滤清器的检查与更换
2．拆卸空调滤清器
（5）取出空调滤清器滤芯，如图所示。
取出空调滤清器滤芯

## Slide 46: 任务3 空调滤清器的检查与更换
3．清洁空调滤清器
（1）用干净的抹布擦拭空调滤清器壳体内部，如图所示。
注意：不能用压缩空气直接吹洗，避免灰尘被吹入进气管道。
清洁空调滤清器壳体内部

## Slide 47: 任务3 空调滤清器的检查与更换
3．清洁空调滤清器
（2）用吹尘枪清洁空调滤清器滤芯，如图所示。
注意：压缩空气从滤芯的反面吹向正面，不能倒过来吹洗，注意观察空调滤芯上的箭头方向。
清洁空调滤清器滤芯

## Slide 48
任务实施
任务3 空调滤清器的检查与更换
二、空调滤清器的更换
1．空调滤芯的更换。应选用相同型号、规格的滤芯更换。
注意：滤芯安装的方位应正确，有文字的一侧朝向自己，箭头向下，如图所示。
2．安装滤芯盖板和手套箱。
安装空调滤清器滤芯

## Slide 49
任务实施
任务3 空调滤清器的检查与更换
二、空调滤清器的更换
3．将发动机怠速运转，打开空调，检查有无异常现象。
4．结束工作。关闭空调，将发动机熄火。取下外三件套，合上发动机舱盖，收取驾驶室三件套，升起车窗玻璃，清洁整理车辆、场地、设备、工具等。
注意：废弃滤芯应做集中回收处理。