## Slide 1: 单元1 汽车维护制度
课题1 日常维护
课题2 一级维护
课题3 二级维护

## Slide 2
汽车维护是指为维持汽车完好技术状况或工作能力而进行的作业，应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。
汽车维护分为日常维护、一级维护、二级维护。
日常维护由汽车驾驶员在日常出车时进行；一级、二级维护由专业维修工负责实施。

## Slide 3: 课题1 日常维护
日常维护主要内容是坚持“三检”，即出车前、行车中、收车后检视车辆的安全机构及各部件连接的紧固情况；保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁，防止“四漏”，即防止漏水、漏油、漏气和漏电。保持车容整洁。

## Slide 4: 一、出车前的日常维护
1.检查风挡玻璃和倒车镜。
2.检查燃油量、机油油量、冷却液、制动液、离合器液压油的液面高度。

## Slide 5
3.检查蓄电池电解液液面高度。
4.检查轮胎气压及轮胎螺栓紧固情况。
5.检查传动轴、悬挂系统。

## Slide 6: 二、行车中的检查
1.在行驶中，应随时注意各仪表的显示是否正常。
2.检查转向系统的操纵性，有无跑偏、摆头现象。

## Slide 7
3.检查制动系统，应操作可靠，反应灵敏。
4.车辆途中停车检查，通常应在行驶2h左右后进行。检查有关总成部件温度，检查轮胎气压、温度，清除轮胎杂物。

## Slide 8
5.检查底盘各部的固定情况，检查横、直拉杆球头销连接情况、检查制动系统有没有变化等。
6.检查全车有无漏油、漏水、漏气和漏电现象杂物。

## Slide 9: 二、收车后的日常维护
1.清洁全车外部和驾驶室、车箱内部。
2.检查补充燃油、机油、冷却液和润滑脂。
3.检查、紧固连接螺栓，并检查其安全锁止装置。
4.检查各部有无损伤、漏气、漏油、漏水和漏电现象。

## Slide 10
5.检查、补充轮胎气压，清除轮胎胎冠上的杂物。
6.清洁蓄电池。

## Slide 11: 课题2 一级维护
一级维护是指除日常维护作业外，以清洁、润滑、紧固为作业中心内容，并检查有关制动、操纵等安全部件，由维修企业负责执行的车辆维护作业。
一级维护工艺过程

## Slide 12: 一级维护作业内容
1.清洁或更换发动机空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器等。
2.检查液面高度应符合规定。
3.检查校紧连接螺栓。

## Slide 13
4.检查空压机、发电机、空调机皮带磨损、老化程度，调整皮带松紧度。
5.检查转向器液面及密封状况，润滑万向节十字轴、横直拉杆、球头销、转向节等部位。

## Slide 14
6.检查调整离合器操纵机构应灵敏可靠。
7.检查紧固各制动管路，检查调整制动踏板自由行程。
8.校紧各部连接螺栓。
9.检查、紧固车架、车身及各附件。
10.检查悬架机构，连接可靠。

## Slide 15
11.检查轮胎（包括备胎）。
12.检查蓄电池。
13.检查灯光、仪表、信号装置，齐全有效，安装牢固。
14.润滑全车润滑点，各润滑嘴安装正确，齐全有效。
15.检查全车。

## Slide 16: 课题3 二级维护
汽车二级维护是指除完成一级维护作业外，以检查、调整转向节、转向摇臂和悬架等经过一定时间使用后容易磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位，检查调整发动机工况和排气污染控制装置等，由维修企业负责执行的车辆维护作业。

## Slide 17
二级维护工艺过程

## Slide 18: 一、汽车二级维护作业主要内容及技术要求
汽车二级维护作业主要内容及技术要求（部分）

## Slide 19: 二、二级维护作业前的检测项目
汽车二级维护前的检测项目

## Slide 20: 二、汽车二级维护常用的检测设备、仪器
发动机综合性能检测仪
无负荷测功仪
示波仪

## Slide 21
烟度计
曲轴箱窜气测量仪
润滑油质分析仪
气缸压力表