## Slide 1: 单元5 冷却系的维护与故障诊断排除
课题1 冷却系的维护
课题2 发动机冷却系的故障诊断排除

## Slide 2: 课题1 冷却系的维护
目前汽车发动机上采用强制循环式水冷却系。水冷却系主要由散热器、水泵、风扇、水套、节温器、水管、水温表和传感器等组成。
水冷却系图

## Slide 3: 项目1 冷却液的检查与更换
实训要求
1.掌握冷却液的检查方法；
2.掌握冷却液的更换方法。

## Slide 4
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
水桶

## Slide 5: 实训内容
（一）冷却液的检查
1.冷却液液面的检查应在冷机状态下进行。
2.液面应位于“MAX”和“MIN”两线之间若液面低于“MIN”或“低(LOW)”线时，应添加冷却液至“MAX”或“满(FULL)”线。
冷却液液位的检查

## Slide 6
（二）冷却液的更换
l.将车辆停放在水平地面上，准备好盛水的容器。
2.拧下散热器或补偿水箱盖。
热态下不得拧下水箱盖
3.将散热器和气缸体上的放水开关拧开。无放水开关时可拆下散热器与水泵间的连接软管。
拔下水箱下部的橡胶弯管

## Slide 7
4.关好放水开关。
5.选择合适的冷却液，从散热器或补偿水箱口加注冷却液，加满后装好散热器盖。
6.起动发动机，散热器上部，感到热时表示发动机缸体内的水已流入散热器。停转发动机，若液面下降应再添加冷却液。
加注冷却液

## Slide 8: 项目2 水泵及节温器的维护
实训要求
1.掌握水泵的维护作业内容及操作要点；
2.掌握节温器的维护作业内容及操作要点。

## Slide 9
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
不锈钢铁盆
酒精灯
温度计
塞尺

## Slide 10: 实训内容
（一）风扇皮带张紧力的检查与调整
1.风扇皮带张紧力的检查
皮带过松会引起打滑，皮带过紧，会引起加速磨损。
2.风扇皮带张紧力的调整
松开发电机调节臂上的锁紧螺母，扳动装在枢轴上的舵轮使皮带达到规定的张紧力。
调整风扇皮带张紧力
风扇皮带张力的检查

## Slide 11
（二）水泵的维护
l.水泵轴承的检查
将发动机停转，用手扳动风扇叶片，检查其有无旷量。
2.水泵水封的检查
发动机停转或运转状态下，观察水泵的泄水孔。
3.水泵的润滑
汽车每行驶1500--2000 km进行维护时，应润滑水泵上的两个轴承。

## Slide 12
（三）硅油风扇离合器的检查
1.冷状态检查
发动机停止运转一段时间，用手拨动风扇叶片，感觉较为轻松。但发动机以中速运转1～2 min后，应感觉较为费力。
2.热状态检查
起动发动机并怠速运转一段时间后，提高转速，当发动机温度在90～95℃时，仔细听风扇的声音，并查看风扇的转速。

## Slide 13
（四）节温器的检查
车辆每行驶50000 km应对节温器进行检查，检查方法是：
将拆下的节温器放在盛有冷水的器皿中，然后逐渐加热。
记录节温器开始工作的温度以及阀门全开时的温度，并与标准值相比较，判断节温器的工作是否正常。
节温器检查

## Slide 14: 项目3 散热器的维护
实训要求
掌握散热器的维护作业内容及操作要点。

## Slide 15
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
测试器

## Slide 16: 实训内容
（一）散热器的清洗
用水或蒸汽清洗机清洗掉散热器上的油污、泥土。
注意：如果用高压清洗机，当心不要使散热器心上的散热片发生变形。
（二）散热器盖的检查
1.将盖与测试仪装在一起。
2.给测试仪加压，直到测试仪的安全阀打开为止。
散热器盖的检查

## Slide 17
（三）散热器的检查
散热器的检查
1-压力表 2-散热器盖3-散热器 4-测试器
1.外观检查散热器的散热片是否变形、断裂。
2.密封性能的检查
汽车每行驶20 000 km应检查散热器的密封性能。

## Slide 18
（四）冷却系的清洗
车辆每行驶35000～45000 km时，需对冷却系进行清洗。
1.加注清洁的水，起动发动机怠速运转至正常温度。如果放出的水很脏，重复4～5次，直到放出水干净为止。
2.当冷却系内的水垢较多时，可在20 L水中加放入50g苏打配制成洗涤液，注入循环系统中。
3.若用上述方法仍不能完全清除水垢，可注入重硫酸钠酸性洗涤液，运转20～30min，再加入苏打水弱碱性洗涤剂进行中和处理，最后用清水清洗干净，再加入冷却液。

## Slide 19: 课题2 发动机冷却系的故障诊断排除
项目1 冷却液充足但发动机过热故障的诊断与排除
实训要求
1.掌握发动机过热的现象及原因；
2.掌握发动机过热的故障排除方法。

## Slide 20
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
不锈钢铁盆

## Slide 21
故障现象
1.发动机冷却液充足，但行驶过程中发动机无力，冷却液温度超过规定值。
2.汽车行驶中发动机温度正常，但一停车冷却液立即沸腾。
故障原因
l.百叶窗开度不足。
2.风扇皮带打滑。

## Slide 22
3.散热器出水胶管老化吸瘪或内壁脱层堵塞。
4.冷却风扇装反、扇叶角度变小或新换的风扇规格不对。
5.电动冷却风扇不转，或硅油风扇离合器损坏，风扇转速过低。
6.节温器失效。
7.水套内水垢过多，或分水管堵塞，分水不畅。
8.散热器内心管堵塞或散热片倾倒过多。

## Slide 23
9.水泵损坏。
10.气缸垫烧穿，使相邻两缸串通，或缸体、缸盖出现裂缝，使高温高压气体进入冷却系。
11.点火时间过迟。
12.混合气过稀或过浓。
13.燃烧室积碳过多。
14.车辆长时间大负荷工作。

## Slide 24
故障诊断与排除
1.检查冷却风扇转速是否太低。
2.风扇转速正常，则应检查风扇的风量。
3.在风量充足的条件下，用手触试散热器和发动机的温度。
4.散热器进水管冷却液排出有力，则应检查散热器各部温度是否均匀。

## Slide 25
5.若以上检查正常，在水温过高的同时，发动机动力明显下降，则应检查点火时间是否正确；混合气是否过稀、过浓；进、排气门间隙是否过大；燃烧室积碳是否过多等。
6.对于长期未清洗水垢的发动机，应检查水套内积垢是否过多。
7.若发动机及冷却液温度正常，而水温表指示水温过高，则应检查水温表、传感器及控制电路是否正常。

## Slide 26: 项目2 发动机突然过热故障的诊断 与排除
实训要求
1.掌握发动机突然过热的现象及原因；
2.掌握发动机突然过热的故障排除方法。

## Slide 27
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
不锈钢铁盆

## Slide 28
故障现象
1.汽车行驶中，水温表指针很快指示到最高位置。
2.发动机冷起动后，冷却液温度迅速升高并产生沸腾现象。加足冷却液后转为正常。
故障原因
1.风扇皮带断裂或发动机固定支点松动移位。
2.节温器主阀门脱落。

## Slide 29
3.水泵轴与叶轮松脱。
4.冷却系严重漏水。
5.气缸垫损坏，水套与气缸沟通，高压气体进入水箱。
6.风扇离合器失灵。

## Slide 30
故障诊断与排除
1.汽车在行驶途中，发动机温度指示突然过高，可同时观察电流表或充电指示灯的状态。
2.停车后检查冷却风扇转动是否正常。
3.发动机温度升高，同时排气管有“突突”声，且发动机动力明显不足，可停车检查排气管及散热器、火花塞等。
4.若冷车起动后温度迅速升高，冷却液沸腾。

## Slide 31
项目3 冷却液消耗异常故障的诊断
与排除
实训要求
1.掌握冷却液消耗异常的现象及原因；
2.掌握冷却液消耗异常的故障排除方法。

## Slide 32
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
不锈钢铁盆

## Slide 33
故障现象
汽车行驶中冷却液消耗异常；或在冬天出车前，已加满冷却液，但途中发现冷却液明显减少。
故障原因
1.散热器及进、出水胶管破裂漏水。
2.水泵水封损坏或叶轮垫圈磨损过甚而漏水。
3.气缸垫水道孔与气缸窜通。
4.在低温季节，散热器的冷却液在停车时未放净而结冰。

## Slide 34
故障诊断与排除
1.发动机运转状态下，首先检查冷却系外部是否漏水。
2.外部无漏水部位，则应检查排气管处的尾气状态。
3.寒冷季节，可待发动机运转一段时间，温度升高使冰融化后，再加入剩余的冷却液。