## Slide 1: 单元2 变速器的维护与故障诊断排除
课题1变速器的维护
课题2变速器的故障诊断排除

## Slide 2: 课题1 变速器的维护
1.手动变速器由变速传动机构和变速操纵机构组成。
2.自动变速器主要由液力变矩器、齿轮变速器、油泵、控制系统等几个部分组成。
三轴变速器的结构
二轴变速器的结构

## Slide 3: 项目1 变速器油的检查与更换
实训要求
掌握变速器油的检查、更换方法。

## Slide 4
主要实训器材
手动变速器油
实训汽车（手动、自动变速器各一辆）
常用修理工具
自动变速器油

## Slide 5: 实训内容
（一）手动变速器
1.清洁。
2.变速器润滑油数量的检查。
测量离合器踏板自由行程
检视离合器输油胶管

## Slide 6
3.变速器润滑油质量的检查
用手指碾压润滑油，如果润滑油稠度降低，很稀，说明润滑油失效。
4.变速器润滑油的更换
说明：一般情况下，润滑油的更换每隔24000 km进行一次。

## Slide 7
（二）自动变速器
1.油面的检查
自动变速器油面高度的检查，一般在汽车每行驶10000km后检查一次。
2.油品质的检查
可对油液的颜色、气味和是否含有杂质进行检查。

## Slide 8
油液应为鲜红色、无臭味、无残渣。
油品质的检查
3.更换油液或过滤器
汽车行驶38000 km时，自动变速器一般要换用新油和换用新的过滤器。有的变速器用滤网，则要清洗滤网。

## Slide 9: 项目2 手动变速器的检查
实训要求
掌握手动变速器油的检查方法。

## Slide 10
主要实训器材
塞尺
手动变速器
常用修理工具
百分表及座
卡尺

## Slide 11: 实训内容
（一）变速器操纵机构的检查
1.拆下变速器上盖，清洗干净。
2.将变速器上盖固定在台虎钳上，用手推变速叉，检查自锁。
3.某一变速叉已在挡位上，同时推动另一变速叉，若能推上挡位，说明互锁装置失效。
检查自锁装置

## Slide 12
4.检查变速叉在变速轨上是否锁得牢固，变速叉在变速轨上不应有松旷现象，锁止螺钉不应松动。
5.检查变速叉
变速叉应不变形，可用游标卡尺测量，也可用塞尺测量。
检查变速器叉是否锁的牢固
检查变速器叉

## Slide 13
（二）变速器传动机构的检查
1.将变速器中的润滑油放净，用汽油清洗干净。
2.检查各齿轮齿面
3.检查齿轮的啮合间隙
4.检查变速器第一、二轴及中间轴的轴向间隙。

## Slide 14
5.用塞尺插入齿轮的端面，检查齿轮的端面间隙。
用塞尺检查齿轮的端面间隙（一）
用塞尺检查齿轮的端面间隙（二）

## Slide 15
6.同步器的检查。
检查同步器锥环的制动作用
测量锁销式惯性同步器的后备行程
测量锁环式惯性同步器的后备行程

## Slide 16
7.变速器轴、轴承的检查。
检查同步器锥环的制动作用
测量锁销式惯性同步器的后备行程

## Slide 17
（三）调整
1.齿轮端面间隙的调整。
2.第一、二轴及中间轴轴向间隙的调整。
齿轮端面间隙的调整
（四）紧固
按照顺序装复变速器，并按规定力矩拧紧各部位螺栓、螺母。

## Slide 18: 课题2 变速器的故障诊断排除
项目1 手动变速器掉挡故障的诊断与排除
实训要求
1.掌握手动变速器掉挡故障的现象及原因；
2.掌握手动变速器掉挡故障的排除方法。

## Slide 19
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具

## Slide 20
故障现象
在行驶中，变速器自动跳至空档位置，自动掉档一般发生在中、高速负荷突然变化或车辆剧烈振动时。
故障原因
1.变速器与离合器壳固定螺栓松动。
2.变速器自锁装置失效。
3.变速操纵杆变形。

## Slide 21
4.变速器换档拨叉翘曲变形或严重磨损，使齿轮挂档不到位。
5.同步器磨损严重或损坏。
6.变速器齿轮、齿套磨损过量，沿齿长方向形成锥形。
7.变速器输出轴花键齿与滑动齿轮或接合套花键齿槽磨损松旷。
8.轴承磨损过甚、松旷，使齿轮不能正确啮合而上下摆动。
9.变速器中间轴轴向间隙过大。

## Slide 22
故障诊断与排除
1.检查变速器与离合器壳体固定螺栓是否松动
2.不松动，应拆下变速器盖，检查齿轮、齿套是否磨成锥形。
3.上述检查正常，再检视变速器操纵杆、拨叉是否磨损、变形。
4.拨叉和变速操纵杆正常，则应检查自锁装置，其凹槽是否磨损严重。

## Slide 23
5.上述检查均正常，应将变速器拆下解体，检查轴承是否松旷。
6.检查齿轮的轴向间隙和径向间隙。
7.若轴承不松旷，应检查同步器是否散架，衬套和锥环是否磨损、破碎。
8.若仍未发现故障，则应检查变速器输出轴与发动机的同轴度是否超限。

## Slide 24: 项目2 手动变速器乱挡故障的 诊断与排除
实训要求
1.掌握手动变速器乱挡故障的现象及原因；
2.掌握手动变速器乱挡故障的排除方法。

## Slide 25
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具

## Slide 26
故障现象
1.在换档时，挂不上所需要的档位或挂上档后不能脱回空档。
2.挂入的档位与应挂入的档位不符。
3.一次挂入两个档位。
故障原因
1.变速操纵机构互锁装置损坏，不起作用。

## Slide 27
2.变速操纵杆弯曲变形，球节磨损过大，限位销松旷或折断。
3.拨叉导块凹槽和变速操纵杆下端的工作面磨损严重，使变速操纵杆从两个导块之间滑出。
4.输出轴前端滚针轴承烧结，使输入轴和输出轴连成一体。
5.同步器损坏，同步器锥环卡在锥面上。

## Slide 28
故障排除方法
1.若变速杆能任意转动，应予以修理或更换。
2.变速器同时能挂入两个档，输出轴卡住不转，应拆下变速器盖，检查和修理变速器互锁装置。
3.变速器不能挂入所需要的档位，挂档后不能脱回空档，检查操纵杆下端弧形工作面和拨叉导块凹槽磨损是否过大。
4.只有直接档和空档能行驶，而其他档均不能行驶，则拆下变速器检查输出轴前端滚针轴承是否烧结。
5.检查同步器的导块是否与同步器锁环卡滞。

## Slide 29
项目3 手动变速器异响故障的诊断
与排除
实训要求
1.掌握手动变速器异响故障的现象及原因；
2.掌握手动变速器异响故障的排除方法。

## Slide 30
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具

## Slide 31
故障现象
变速器处于空档位置或挂上某一档位行驶时，有异响。
故障原因
1.变速器缺油或油质变环。
2.轴承磨损松旷或损坏。
3.齿轮磨损过量，使啮合间隙过大。

## Slide 32
4.齿轮齿面金属剥落、轮齿断裂或修理后装配错位。
5.输入轴、输出轴弯曲变形。
6.同步器弹簧失效、锁块脱落。
7.变速杆下端工作面与拨叉凹槽磨损松旷。
8.变速器定位不准、装配松动或操纵机构连接部位松动。

## Slide 33
故障诊断与排除
1.汽车行驶中有金属摩擦声，用手摸变速器壳有烫手感觉，应检查油质和油量。
2.发动机怠速运转时，有异响，踏下离合器踏板后响声消失，则应拆下变速器，检查输入轴后轴承和常啮合齿轮。
3.汽车在起步或换档时，变速器发出强烈的金属摩擦声，而在离合器完全接合后消失，应检查变速器输入轴前轴承。
4.空档时无异响，当挂入某一档位时产生异响，应检查该档位的齿轮啮合情况。

## Slide 34
5.低速档行驶时有异响，但高速时响声减弱或消失，应检查变速器输出轴后轴承的松旷程度。
6.用直接档行驶时无异响，而其他档均有异响，应检查变速器中间轴轴承和输出轴前端轴承。
7.变速器各档位行驶均有异响，且加速时声响更为明显，应分解变速器，检查变速器是否磨损或变形。
8.汽车行驶在不平路面时，变速操纵杆摆动且出现无节奏的响声，应检查拨叉凹槽或变速操纵杆下端磨损情况。