## Slide 1: 单元3 万向传动装置的维护与故障诊断排除
课题1 万向传动装置的维护
课题2汽车万向传动装置的故障
诊断与排除

## Slide 2: 课题1 万向传动装置的维护
万向传动装置主要包括万向节和传动轴，对于传动距离较远的分段式传动轴，为了提高传动轴的刚度，还设置有中间支承。
三轴变速器的结构

## Slide 3: 项目1 万向传动装置的维护
实训要求
掌握万向传动装置的维护作业内容及操作要点。

## Slide 4
主要实训器材
黄油枪
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
卡尺
V型铁
百分表及座

## Slide 5: 实训内容
（一）检查
1.检视传动轴应无变形、弯曲、裂纹等损伤。
2.检查万向节轴承壳弹性垫圈不应松动，若有松动应更换弹性垫圈。
检查万向节轴承壳弹性垫圈
检查传动轴

## Slide 6
3.起动发动机，挂入直接挡（支起后桥）高速运转，仔细察听运转中有无异响。
4.用手握住传动轴转动，检查花键毂、滑动叉，应无明显的间隙感。
察听运转中有无异响
检查花键毂、滑动叉

## Slide 7
5.用手推拉传动轴，检查万向节轴承的轴向间隙，中间支撑橡胶垫环及中间支撑轴承的松旷量，应无间隙感 。
检查万向节轴承的轴向间隙

## Slide 8
6.经过前边的初步检查后，若确定需解体检查时，应将传动轴从车上拆下进行分解，做进一步的检查。
测量传动轴滑动花键副的配合间隙
检查传动轴是否弯曲
传动轴在分解前加上配合记号
检查万向节

## Slide 9
（二）调整
1.中间支承轴向间隙的调整
装配后，以大于250 N-m的力矩拧紧。无明显的轴向间隙感（注意排除因毛毡油封太紧造成的假象）即可。
2.紧固
紧固中间支承凸缘锁紧螺母，紧固传动轴凸缘叉连接螺栓，紧固中间支承支架固定螺。
3.润滑

## Slide 10: 课题2 万向传动装置的故障 诊断与排除
项目1 万向传动装置异响故障的诊断与排除
实训要求
1.掌握万向传动装置异响故障的现象及原因；
2.掌握万向传动装置异响故障的排除方法。

## Slide 11
主要实训器材
常用修理工具
实训汽车（EQ1092）
传动轴动平衡试验机

## Slide 12
故障现象
1.汽车起步时无异响，行驶中异响出现。
2.汽车起步时无异响，滑行时异响出现。
3.汽车起步或行驶中车速发生变化时，有撞击声，高挡位低速行驶时响声尤为明显。
4.汽车在行驶中一直有异响。
5.汽车在制动减速时有异响。
6.前驱动汽车转弯时有异响。

## Slide 13
故障原因
1.各凸缘花键磨损松旷或凸缘螺母松动。
2.万向节十字轴轴颈、滚针和套筒内孔磨损松旷。
3.传动轴两端的万向节叉不处在同一平面内。
4.万向节十字轴装配过紧。
5.万向节叉孔与套筒配合松旷、轴承盖螺栓松脱。
6.中间支承支架固定螺栓松动；中间支承与中间传动轴轴颈配合松旷。

## Slide 14
故障诊断与排除
1.汽车起步或行驶中突然改变车速时，传出一种“咯噔、咯噔”的响声。停车后，将驻车制动器拉紧。
2.汽车起步或行驶过程中，始终有明显的“咔啦”响声，说明传动轴中间支承支架固定螺栓或传动轴连接螺栓松动。
3.汽车起步时出现“刚当”声或响声杂乱，在缓坡上慢慢地向坡上倒车时，出现“咔叭”的断续响声，说明传动轴万向节十字轴轴承损坏。

## Slide 15
4.汽车起步或车速变化时，发出明显的撞击声，且低速比高速更明显。观察中间传动轴和凸缘的松旷量。
5.汽车在低速行驶时，出现一种清脆而有节奏的撞击声，脱挡滑行时响声仍然存在，说明万向节十字轴轴承壳压紧过甚，十字轴转动不灵活。
6.汽车在制动减速时，出现一种沉重的金属敲击声，应检查后钢板弹簧U形螺栓是否松动，若松动，应按规定力矩拧紧。

## Slide 16: 项目2 万向传动装置发抖故障的 诊断与排除
实训要求
1.掌握万向传动装置发抖故障的现象及原因；
2.掌握万向传动装置发抖故障的排除方法。

## Slide 17
主要实训器材
常用修理工具
实训汽车（EQ1092）
传动轴动平衡试验机

## Slide 18
故障现象
汽车在中、高速行驶时出现异响，并且车速越高响声越大，当达到某一车速时，车身、车门及转向盘出现强烈振动，若此时脱挡滑行，振动更为剧烈，降到中速振动又消失，此时传动轴异响仍然存在。
故障原因
1.传动轴弯曲。
2.传动轴轴管凹陷、平衡片脱落或装配时未按标记装配。

## Slide 19
3.中间支承轴承支架橡胶垫环隔套磨损松旷。
4.传动轴万向节十字轴回转中心与传动轴同轴度超差。
5.变速器第二轴花键与凸缘花键槽磨损松旷或凸缘锁紧螺母松动。
6.传动轴花键齿与键槽配合严重松旷。
7.传动轴凸缘与轴管焊接时位置歪斜，或焊接后未进行动平衡试验或校正。

## Slide 20
故障排除方法
1.汽车中、高速行驶时，若出现“呼噜、呼噜”响声。
出现“呼噜”响声的诊断
a)汽车中高速行驶b)支起后桥试验
2.检查制动盘或制动鼓是否松旷。
3.拉紧驻车制动器，用两手握住传动轴来回转动，看是否有松旷感。

## Slide 21
4.若传动轴运转时发出连续振响，将发动机熄火后用手握住中间支承架附近的中间传动轴上下晃动，是否有松旷感。
5.检查传动轴中间支承架的安装位置是否正确。
检查传动轴中间支承架的安装位置是否正确
a)正确 b)歪斜
6.若以上检查均正常，应检查传动轴万向节十字轴回转中心与传动轴同轴度是否超差，并调整十字轴的轴向间隙。