## Slide 1: 单元4 驱动桥的维护与故障诊断排除
课题1驱动桥的维护
课题2汽车驱动桥的故障诊断与排除

## Slide 2: 课题1 驱动桥的维护
驱动桥的功用是降速增大转矩将万向传动装置输入的动力，改变转动方向以后，分配到左右驱动轮，使汽车行驶。
驱动桥分为整体式驱动桥和断开式驱动桥。

## Slide 3
项目1 驱动桥的维护
实训要求
掌握驱动桥的维护作业内容及操作要点。

## Slide 4
主要实训器材
常用修理工具
驱动桥
黄油枪
弹簧秤
百分表及座
压力机

## Slide 5: 实训内容
（一）清洁
1.清洁减速器外部，并注意通气塞的清洁，始终保持通气塞畅通。
2.检查减速器及后桥是否漏油或有无漏油痕迹，若有，应查明漏油原因。

## Slide 6
（二）检查紧固
1.拧下放油螺塞，放尽润滑油，拆下减速器后盖
2.拆下减速器主动圆锥齿轮凸缘与传动轴的连接螺栓
拆放油螺栓
拆传动轴连接螺栓

## Slide 7
3.拆下半轴，拆下主减速器固定螺栓，拆下主减速器及差速器总成。
4.转动减速器齿轮，检查各齿轮表面有无损伤。
5.检查主、从动圆锥齿轮的啮合间隙
检查主、从动圆锥齿轮的啮合间隙

## Slide 8
6.用百分表检查从动圆锥齿轮背面的端面跳动量。
7.检查差速器壳固定螺栓的拧紧力矩。
8.检查差速器轴承盖固定螺栓的拧紧力矩。
检查从动圆锥齿轮背面的端面跳动量

## Slide 9
（三）调整
1.主动圆锥齿轮轴承预紧度的调整。
拆传动轴连接螺栓
2.双级主减速器从动圆锥齿轮轴承预紧度的调整。

## Slide 10
3.从动圆锥齿轮啮合印痕的调整。
（1）啮合印痕的要求。
（2）啮合印痕的检查。
（3）啮合印痕的调整。
啮合印痕的要求
移拢主动圆锥齿轮
移开主动圆锥齿轮

## Slide 11
移开从动圆锥齿轮
移拢从动圆锥齿轮
4.从动圆锥齿轮啮合间隙的调整
说明：啮合间隙的调整是靠主、从动圆锥齿轮的轴向移动来实现的。
从动圆锥齿轮啮合间隙的调整

## Slide 12
5.从动圆锥齿轮支承螺柱的调整
（1）松开锁紧螺母
（2）将支承螺柱拧至顶住从动圆锥齿轮的背面
（3）拧紧锁紧螺母，并用锁片锁牢。
从动圆锥齿轮支撑螺柱的调整

## Slide 13
（四）润滑
1.车辆每行驶12 000 km应检查减速器润滑油液面，不足时应添加至规定位置。
2.车辆每行驶24 000 km应更换润滑油，加注原厂规定标号的新润滑油，容量应达到规定标准。

## Slide 14: 项目1驱动桥异响故障的诊断与排除
实训要求
1.了解驱动桥异响故障的现象及原因；
2.掌握驱动桥异响故障的排除方法。
课题2 汽车驱动桥的故障诊断与排除

## Slide 15
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
传动系游隙检测仪

## Slide 16
故障现象
1.汽车行驶时，驱动桥有异响，而脱挡滑行时异响减弱或消失。
2.汽车挂挡行驶和脱挡滑行，驱动桥均有异响。
3.汽车转弯行驶时，驱动桥有异响，而直线行驶时无异响。
故障原因
1.减速器内润滑油油量不足、变稀或变质。
2.圆锥主动齿轮轴承磨损、调整不当、凸缘未压紧。

## Slide 17
3.差速器圆锥滚子轴承损坏、松旷。
4.圆锥主、从动齿轮啮合间隙过大、过小。
5.圆锥主、从动齿轮啮合不良、轮齿损伤。
6.半轴齿轮花键槽与半轴配合松旷。
7.行星齿轮转动困难。
8.行星齿轮轮齿表面损伤、折断。
9.行星齿轮与半轴齿轮不配套、啮合不良。
10.主减速器从动齿轮与差速器壳的铆钉松动。

## Slide 18
故障诊断与排除
1.停车检查
2.路试检查
3.改变行驶方向检查

## Slide 19: 项目2 驱动桥漏油故障的诊断与 排除
实训要求
1.了解驱动桥漏油故障的现象及原因；
2. 掌握驱动桥漏油故障的排除方法。

## Slide 20
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
传动系游隙检测仪

## Slide 21
故障现象
1.在驱动桥主动轴伸出部位有漏油。
2.在驱动桥壳体或衬垫处有漏油。
故障原因
1.加油口、放油口螺塞松动或损坏。
2.油封磨损、硬化、装反，油封与轴颈不同轴，油封轴颈磨成沟槽。
3.接合平面变形、加工粗糙，密封衬垫太薄、硬化或损坏，紧固螺钉松动或损坏。
4.通气孔堵塞，润滑油油量过多或变稀、变质。
5.桥壳有铸造缺陷或裂纹。

## Slide 22
故障排除方法
1.首先检查齿轮油的油面高度。
2.检查通气塞是否被堵塞。
3.检查放油螺塞是否松动，垫片是否损坏。
4.检查油封是否磨损或损坏。
5.检查齿轮油型号是否正确。
6.检查桥壳有无裂纹。

## Slide 23: 项目3 驱动桥过热故障的诊断与排除
实训要求
1.了解驱动桥过热故障的现象及原因；
2.掌握驱动桥过热故障的排除方法。

## Slide 24
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
传动系游隙检测仪

## Slide 25
故障现象
汽车行驶一段里程后，用手探试驱动桥壳中部或主减速器壳，有无法忍受的烫手感觉。
故障原因
1.润滑油量不足、变稀或变质。
2.主减速器齿轮啮合间隙或行星齿轮与半轴齿轮啮合间隙过小。
3.行星齿轮及半轴齿轮止推垫片过紧或主减速器支撑螺柱背隙过小。
4.轴承过紧或油封过紧。

## Slide 26
故障排除方法
1.局部过热
油封处过热，则故障由油封过紧引起。轴承处过热，则故障由轴承损坏或调整不当引起。油封和轴承处均不过热，则由止推垫片或支撑螺柱过紧引起。
2.普遍过热
检查润滑油油量，若油面过低，应加至规定位置，否则检查润滑油品质。