## Slide 1: 单元7 制动系的维护与故障诊断排除
课题1制动系的维护
课题2 汽车制动系的故障诊断与排除

## Slide 2: 课题1 制动系的维护
汽车制动系包括行车制动系统、驻车制动系统和辅助制动系统。汽车制动系统分气压制动系统和液压制动系统。一般由制动操纵机构和制动器两个主要部分组成。
汽车制动系布置图

## Slide 3: 项目1 气压制动系的检查与调整
实训要求
掌握气压制动控制机构的检查与调整方法。

## Slide 4
主要实训器材
弹簧拉压试验仪
卡尺
塞尺
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具

## Slide 5: 实训内容
（一）空气压缩机及调压阀的检查与调整
1.检查
空气压缩机皮带松紧度、充气性能的检查，空气滤清器滤心的清洗与更换。
空气压缩机皮带松紧度的检查

## Slide 6
2.调整
空气压缩机皮带松紧度、气压调节阀的调整。
空气压缩机皮带松紧度的调整
气压调节阀的调整

## Slide 7
（二）储气筒及其阀门、制动器室、制动管路的检查
1.储气筒及其阀门的检查
2.制动器室的检查
3.制动管路的外部检查
单向阀的清洗和检查

## Slide 8
（三）制动踏板自由行程的检查与调整
1.检查
较轻地踩制动踏板至刚有阻力时为止，踏板下端所移动的距离即为自由行程。
2.调整（以EQ1092型汽车为例）
制动踏板自由行程的检查
EQ1092型汽车制动踏板白由行程的调整
1-制动踏板拉杆 2-连接销 3-制动阀拉臂 4-调整螺钉 5-锁紧螺母6-制动阀上体

## Slide 9
（四）车轮制动器的检查
1.制动鼓的检查。
2.制动蹄及支承销的检查。
3.检查制动底板、制动凸轮轴。
4.检查制动蹄回位弹簧。
制动鼓内径的测量
测量制动鼓的圆度和圆柱度
1-锁紧装置 2-百分表 3-弓形架4-锁紧螺母 5-测量调整杆 6-制动鼓

## Slide 10
（五）车轮制动器的调整
1.车轮制动器的局部调整
2.车轮制动器的全面调整
制动调整臂调整部位
1-黄油嘴2-蜗轮 3-蜗杆 4-弹簧 5-防尘罩 6-蜗杆轴
7-锁止套 8-锁紧螺钉 9-制动臂
装配记号相对

## Slide 11
（六）驻车制动器的检查与调整
鼓式驻车制动器的调整
1-夹紧螺栓 2-凸轮轴3-摇臂4-拉杆5-调整垫
6-调整螺母7-锁紧螺母8-支撑销9-锁紧螺母
1.驻车制动器的检查
汽车每行驶12 000 km左右时，应检查驻车制动器的性能。
2.驻车制动器的调整
鼓式驻车制动器有拉杆长度调整和摇臂与凸轮的相互位置调整两种调整方法。

## Slide 12: 项目2 液压制动系的检查与调整
实训要求
掌握液压制动控制机构的检查与调整方法。

## Slide 13
主要实训器材
常用修理工具
实训汽车
卡尺
制动系换油机

## Slide 14: 实训内容
（一）制动液液面的检查与添加
制动液储液室位于发动机舱内制动主缸的上方，在正常情况下，制动液面应处于“MAX”和“MIN”之间。

## Slide 15
（二）制动液的更换与排气
1.将车轮拆下，在放气阀处接一根透明的塑料管。
2.拧松放气阀，放出旧制动液。
3.同时连续踩下制动踏板，直到制动液不再流出为止。
4.拧紧放气阀，向储液罐内加入符合要求的制动液。同时，排出液压管路内的空气。
5.当空气和制动液一同排出时立即拧紧放气阀，如此反复多次，直到塑料管内没有气泡排出为止。
6.更换制动油，也可以使用换油机。
7.用相应的连接盖将充液软管连接到车辆刹车总泵的储液盒上，拧紧以保证密闭性良好。
8.将新的刹车油用漏斗倒入刹车油更换机内。
9.将废油回收罐依次挂在车轮上，拧开放油螺丝，软管连接到放油接口上，起动换油机。
10.随着车轮废油回收罐内的液面逐渐上升，待颜色由深灰色或黑色变为半透明黄色新油后即可结束。
11.更换结束后，及时将放油螺塞拧紧，并擦干净一旁的油渍，检查一下是否有轻微的渗漏。

## Slide 16
（三）制动主缸及制动管路的检查
检查制动主缸不应有渗漏或损坏，若有则更换新件；检查制动软管是否磨损、泄漏或老化，若有应立即更换；制动管路不能扭曲、凹瘪、否则应进行校直或更换。

## Slide 17
（四）盘式车轮制动器的检查与调整
1.支起车轮，拆下制动钳，取下制动摩擦片。
2.用直尺测量摩擦片磨损极限值，通常包括底板，摩擦片的厚度不应小于7mm 。
3.再用卡尺测量制动盘的厚度，制动盘磨损极限值不应小于18mm
4.转动制动盘，检查制动盘摩擦表面上的径向圆跳动量，如果超过0.06mm，应更换制动盘。

## Slide 18
（五）鼓式车轮制动器的检查与调整
1.先检查制动蹄的厚度，不应低于2.5mm。
2.检查制动毂的尺寸，制动毂的内径尺寸应不大于200mm，否则应更换制动毂。
3.制动分泵的检查主要是看活塞是否顺畅，皮碗是否老化、漏油。

## Slide 19
（六）驻车制动器的检查与调整
1.拉动驻车制动杆，听驻车制动杆的响声次数（轿车一般为5～9次）。
2.调整固定螺母。
3.直到用手不能转动两个后轮为止。
4.松开驻车制动操纵杆，两后轮旋转自如即为调整合适。

## Slide 20
（七）检查制动真空加力器
1.将发动机熄火状态，踩几下制动踏板，排除加力器气室中的真空度。
2.以适中的力踩下制动踏板，并保持一定的位置。
3.起动发动机，如果制动踏板高度有所下降，说明真空加力器工作情况良好。

## Slide 21
（八）踏板自由行程的检查与调整
将直尺支撑在驾驶室制动踏板旁边，用手轻轻压下踏板，测量手感变重时的踏板行程，即为自由行程。
如果不符合要求，通过踏板推杆进行调整。

## Slide 22: 课题2 汽车制动系的故障诊断与排除
项目1 气压制动失效的故障诊断与排除
实训要求
1.了解气压制动失效的故障现象及原因；
2.掌握气压制动失效的故障排除方法。

## Slide 23
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
千斤顶

## Slide 24
轮胎气压表
卡尺
前束尺
卷尺
前轮定位仪
气泵

## Slide 25
故障现象
1.汽车行驶中使用制动时，汽车不能减速或停车。
2.在使用一次或几次制动后，制动突然不起作用。
故障原因
1.制动器内进水、涉水后，没有及时排除干净制动器内的水分，导致制动失灵。
2.空气压缩机皮带断裂或皮带严重打滑。

## Slide 26
3.空气压缩机损坏。
4.空气压缩机至储气筒或储气筒至制动控制阀间的管路或接头漏气。
5.制动踏板至制动控制阀间的拉臂脱节。
6.制动踏板自由行程过大，使制动阀打不开。
7.制动控制阀推杆卡死。

## Slide 27
故障诊断与排除
1.首先检查气压表有无指示，检查储气筒内有无压缩空气。
2.检查制动踏板与制动阀拉臂是否脱节，若脱节，应状复。
3.踩下制动踏板试验，若气压表读数不下降或下降很小：
（1）检查制动踏板自由行程
（2）检查制动阀拉臂的活动情况

## Slide 28
实训要求
1.了解气压制动不良的故障现象及原因；
2.掌握气压制动不良的故障排除方法。
项目2 气压制动不良故障的诊断
与排除

## Slide 29
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
千斤顶

## Slide 30
轮胎气压表
卡尺
前束尺
卷尺
前轮定位仪
气泵

## Slide 31
故障现象
1.汽车在行驶过程中，制动力明显不足。在一般制动时，需要比平时早踩踏板行程，才能取得预期的制动效果。
2.紧急制动时，制动距离明显增长，制动时间也增大。
故障原因
1.储气筒内压缩空气压力不足。
2.制动踏板自由行程过大。

## Slide 32
3.双管路制动系统的某一制动管路断裂而不产生制动作用。
4.制动阀故障。
5.制动器故障。
6.制动管路有漏气处。
7.制动气室皮碗破裂。
8.制动软管老化。

## Slide 33
故障排除方法
1.首先观察制动气压表。
2.若气压表指示值符合要求，将制动踏板踩到底后观察气压表指针。
3.气压下降值正常（约50 kPa），察看制动气室推杆外伸情况。

## Slide 34
项目3 气压制动跑偏故障的诊断与排除
实训要求
1.了解气压制动跑偏的故障现象及原因；
2.掌握气压制动跑偏的故障排除方法。

## Slide 35
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
千斤顶

## Slide 36
轮胎气压表
卡尺
前束尺
卷尺
前轮定位仪
气泵

## Slide 37
故障现象
1.制动时，汽车向一侧偏驶。
2.制动时，必须紧握转向盘，才能使车辆保持直线行驶。
故障原因
由于左、右两侧制动力或制动时间不一致，具体原因为：
1.左右两轮轮胎气压不一致。
2.左右两轮制动间隙不一。

## Slide 38
3.左右两轮制动蹄与鼓的接触面积不一致。
4.一侧前轮制动器进水或油污。
5.一侧前轮制动鼓变形严重或磨出沟槽。
6.左右两轮制动凸轮转角相差太大。
7.左右两轮制动气室推杆外露长度不一，伸张长度不等。
8.左右两轮制动软管与制动器室膜片新旧程度不一样。
9.前轮负前束。
10.两钢板弹簧弹力不等，车架变形或前桥移位等。

## Slide 39
故障诊断与排除
1.在良好的路面上，对车辆进行紧急制动试验，若各车轮的拖印基本一致，而在正常行驶中不踩制动踏板也出现跑偏，则故障的原因同行驶跑偏一样。
2.制动时各车轮拖印不一致，特别是左右轮的拖印不一致，汽车向一侧跑偏，说明方向相反的一侧车轮制动力不足或制动过晚。

## Slide 40
3.汽车在制动时，忽而向左跑偏，忽而向右跑偏，则应进行如下检查：
（1）检查测量前轮前束。
（2）检查转向横直拉杆球头销是否松旷。

## Slide 41
项目4 气压制动拖滞故障的诊断与排除
实训要求
1.了解气压制动拖滞的故障现象及原因；
2.掌握气压制动拖滞的故障排除方法。

## Slide 42
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
千斤顶

## Slide 43
轮胎气压表
卡尺
前束尺
卷尺
前轮定位仪
气泵

## Slide 44
故障现象
1.汽车起步困难，行驶无力。
2.汽车行驶一定里程后，制动鼓发热，滑行距离缩短。
故障原因
1.制动踏板无自由行程。
2.制动连动杆发卡或回位弹簧过软使制动踏板不能回位。

## Slide 45
3.制动阀故障。
4.制动器故障。
5.其他方面原因：如轮毂轴承松动、半轴套管松动等。

## Slide 46
故障诊断与排除
1. 对车辆进行路试，有意使用制动器，行驶一定路程后，检查各车轮制动鼓温度，若发现个别制动鼓发热，说明该轮制动拖滞；若发现全部制动鼓发热，说明全车制动拖滞。
2.若发现个别制动鼓发热，可由一人在驾驶室内连续踩下、抬起制动踏板，另一人在该车轮处观察制动气室推杆的动作情况。
3.若发现全部制动鼓发热，应检查制动操纵机构的状况。

## Slide 47
项目5 液压制动失效故障的诊断与排除
实训要求
1.了解液压制动失效的故障现象及原因；
2.掌握液压制动失效的故障排除方法。

## Slide 48
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
卡尺

## Slide 49
轮胎气压表
卷尺
前轮定位仪
塞尺

## Slide 50
故障现象
汽车行驶中，踩下制动踏板，车辆不减速，即使连续几脚制动也无明显减速作用。
故障原因
1.制动踏板至制动主缸的连接松脱。
2.制动储液室无液或严重缺液。
3.制动管路断裂漏油。
4.制动主缸皮碗破裂。

## Slide 51
故障诊断与排除
1.踩动制动踏板试验，检查踏板与制动主缸是否有连接感
2.踩下制动踏板，若没有阻力感，检查制动主缸至制动轮缸的制动软管或金属管有无断裂漏油。
3.踩下制动踏板，感到很轻，仅稍有阻力感，观察制动液储液室内的液面位置。
4.踩下制动踏板，虽然感到有一定的阻力，但踏板位置保持不住，能明显下沉，可检查制动主缸后部有无漏油，若有漏油，说明制动主缸皮碗破裂。

## Slide 52
项目6 液压制动不良故障的诊断与排除
实训要求
1.了解液压制动不良的故障现象及原因；
2.掌握液压制动不良的故障排除方法。

## Slide 53
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
卡尺

## Slide 54
轮胎气压表
卷尺
前轮定位仪
塞尺

## Slide 55
故障现象
1.汽车在行驶中，踩一次制动踏板不能减速或停车，连续踩几次制动踏板，效果也不好。
2.汽车紧急制动时，制动距离太长。
故障原因
1.制动踏板自由行程太大。
2.制动液不足，储液室内液面太低。

## Slide 56
3.制动液内进水或混进其他液体。
4.制动管路内进入空气，或产生气阻。
5.制动总泵或分泵的活塞磨损过甚，配合松旷。
6.皮碗老化，密封不良。
7.总泵的进油孔、补偿孔堵塞，造成油压不够。
8.制动软管老化过软。
9.管路或接头有泄漏处等。

## Slide 57
故障诊断与排除
1.检查储液室中制动液液面高度是否符合要求
2.若连续踩几次制动踏板都能踩到底，且感觉阻力很小。
检查制动踏板联动机构有无松脱，制动管路是否有漏油，制动主缸是否有不回位现象
3.连续几次踩制动踏板，踏板能迅速升高，然后踩住踏板并保持一定的位置不动。

## Slide 58
4.在踩制动踏板时，感觉较软（轻）且有弹力，说明制动系统中有空气，应排气并添加制动液。
5.对于装有真空助力器的汽车，踩制动踏板时需用力大，而且感觉很硬（沉）。
检查是否有真空吸力，检查是否有真空度检查真空助力器单向阀是否失效，检查制动管路是否堵塞。
6.若上述检查均正常，应拆检车轮制动器。

## Slide 59
项目7 液压制动跑偏故障的诊断与排除
实训要求
1.了解液压制动跑偏的故障现象及原因；
2.掌握液压制动跑偏的故障排除方法。

## Slide 60
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
卡尺

## Slide 61
轮胎气压表
卷尺
前轮定位仪
塞尺

## Slide 62
故障现象
1.汽车行驶制动时，行驶方向发生偏斜。
2.紧急制动时，方向急转或车辆甩尾。
故障原因
1.左、右车轮轮胎气压、花纹或磨损程度不一致。
2.左、右车轮轮毂轴承松紧不一，个别破损或毁坏。
3.一侧减振器漏油或失效。
4.一侧悬架弹簧折断或弹力过低。

## Slide 63
5.一侧的摩擦衬片油污、水湿或铆钉外露。
6.一侧制动管路堵塞或混入空气。
7.一侧制动蹄间隙过大，制动蹄摩擦片磨损严重或制动白调装置失效。
8.一侧制动鼓或制动盘磨损过甚或沟槽。
9.一侧制动盘翘曲或松动。
10.制动钳活塞卡死不能运动。

## Slide 64
11.制动轮缸活塞漏油或发卡。
12.前轮定位失准。
13.转向传动机构松旷。
14.感载比例阀故障。

## Slide 65
故障诊断与排除
1.外观检查。
2.对汽车进行路试，制动时汽车向一侧跑偏，则另一侧的车轮制动不良。
3.制动时，出现忽左忽右跑偏现象
检查前轮定位是否符合要求，检查转向传动机构是否松旷。
4.若在制动时，车辆出现甩尾现象，应检查感载比例阀是否有故障。

## Slide 66
项目8 液压制动拖滞故障的诊断与排除
实训要求
1.了解液压制动拖滞的故障现象及原因；
2.掌握液压制动拖滞的故障排除方法。

## Slide 67
主要实训器材
实训汽车（EQ1092）
常用修理工具
塞尺
千斤顶

## Slide 68
轮胎气压表
卡尺
前束尺
卷尺
前轮定位仪
气泵

## Slide 69
故障现象
抬起制动踏板后，全部或个别车轮的制动作用不能立即完全解除，以致影响了车辆重新起步、加速行驶或滑行。
故障原因
1.制动踏板无自由行程，制动踏板拉杆系统不能回位。
2.制动总泵回位弹簧折断或失效。
3.制动总泵回油孔被污物堵塞，密封圈发胀或发黏与泵体卡死。

## Slide 70
4.通往分泵的油管凹瘪或堵塞。
5.制动盘摆差过大。
6.前制动器密封圈损坏，造成活塞不能正常复位。
7.前、后制动器分泵密封圈发胀或发黏与泵体卡死。
8.鼓式制动器制动蹄回位弹簧折断或过软。
9.鼓式制动器制动蹄摩擦片破裂或铆钉松动。
10.鼓式制动器制动鼓严重失网。

## Slide 71
故障诊断与排除
1.将汽车支起，在未踩制动踏板的情况下，用手转动车轮。
若某一车轮转不动，说明该轮制动器拖滞。若全部车轮转不动，说明全部车轮制动器拖滞。
2.个别车轮制动器拖滞
放松该轮制动轮缸的放气螺钉，若制动液急速喷出，随即车轮能旋转自如，说明该轮制动管路堵塞，轮缸未能回油。若车轮还转不动，则拆下车轮，解体检查制动器。

## Slide 72
3.全部车轮制动器拖滞
检查制动踏板白由行程是否符合要求，
检查制动踏板的回位情况，
打开制动液储液室盖，由一人连续踩制动踏板，另一人观察制动主缸的回油情况。
若经过上述检查均正常，可由一人踩下制动踏板，另一人拧松任一放气螺钉，若有制动液喷出，且全车制动拖滞消除，说明制动主缸活塞或皮碗、密封圈发卡。