## Slide 1: 单元1 电源系的维护与故障诊断排除
课题1电源系的维护
课题2汽车电源系的故障诊断与排除

## Slide 2: 课题1 电源系的维护
充电系统一般由发电机、蓄电池、调节器、点火开关、充电指示灯等组成。
汽车充电系统组成
1-发电机 2-蓄电池 3-充电指示灯 4-点火开关

## Slide 3: 项目1 蓄电池的维护
实训要求
掌握蓄电池的维护作业内容及操作方法。

## Slide 4
主要实训器材
高率放电计
充电机
实训汽车
常用修理工具
吸式密度计

## Slide 5: 实训内容
（一)蓄电池的外部维护与检查
1.首先观察蓄电池外部有无电解液渗漏现象，以确定其外壳有无破裂之处。
2.用清水对蓄电池进行冲洗，以防止表面脏污而导致蓄电池自放电。
检查蓄电池外壳

## Slide 6
3.清除极柱桩头上的脏物和氧化物，擦净连接线外部及夹头，清除安装架上的脏污
4.检查加液孔盖通气孔是否畅通
5.检查蓄电池的固定状况。
清洁极柱桩头
检查加液孔盖通气孔

## Slide 7
（二）蓄电池技术状况的检测
1.检查电解液液面高度
汽车每行驶1000 km或冬季行驶10～15天，夏季行驶5～6天，就应对电解液液面高度进行检查。
电解液面高度的测量
液面高度示线观察法
图标标记观察法
a)存电量观察b)液面观察

## Slide 8
2.测量电解液相对密度，确定蓄电池放电程度。
把实测的电解液密度和温度值代入以下公式，就可计算出所测蓄电池电解液20℃时的相对密度。
r20℃ =rt+β（t-20）
式中：
r20℃ ——所测蓄电池电解液20℃时的相对密度；
rt——电解液实测相对密度；
β——电解液相对密度温度系数，β=0.00075；
t——实测相对密度时的电解液温度。
电解液密度测量
1-密度计 2-温度

## Slide 9
3.用高率放电计测量蓄电池端电压或单格电压，确定其放电程度。
（1）用2.5 V高率放电计测量单格外露式蓄电池。
（2）单格全封闭式（链条穿壁式聚丙烯塑料外壳）蓄电池的测量。
HBV101型放电计的正面表盘显示
HBV101型高率放电计
蓄电池单格电压测量

## Slide 10
（三）蓄电池的充电
说明：蓄电池的充电方法有三种：定电流充电、定电压充电和快速脉冲充电。
1.充电电路的连接
串联定电流充电，并联定电压充电，蓄电池的混合连接充电。
串联定电流充电接线图
并联定电压充电接线图
混合连接充电接线图

## Slide 11
2.充电机的选择
充电机可分为三大类型。即可控硅整流充电机、硅整流充电机、快速脉冲充电机。每次充电过程中，接入的蓄电池容量，应尽可能接近充电机的额定直流电输出值，以保证充电机的使用效率和经济效益。
3.充电种类
包括：初充电、补充充电、锻炼循环充电、预防硫化充电和去硫化充电。最常用的是补充充电。

## Slide 12
（四）蓄电池充电与维护注意事项
1.严格遵循各种充电种类与方法的充电规范。
2.新蓄电池在充电之前，应先注入标准相对密度的电解液，当电解液温度下降到35℃以下时，再进行充电。
3.蓄电池就车充电时，必须拆下与车上连接的电源线。
4.充电时，要先选择充电电压，再连接电池充电线路并将其接牢，然后接通交流电源，最后按要求调整好充电电流。

## Slide 13
5.充电过程中，必须打开蓄电池的加液孔盖，使电池内产生的氢气和氧气得以顺利排出。
6.在充电过程中，要经常检查电解液的温度。
7.充电过程中，要经常测量各单格电池的电压与电解液相对密度，判断充电程度和技术状况，并进行及时处理。
8.充电室要安装通风设备，并严禁用明火取暖，防止失火。
9.拆卸蓄电池两极接线柱导线接头时，严禁硬撬与敲击，连接时，防氧化。

## Slide 14: 项目2 汽车发电机的维护
实训要求
掌握汽车发电机的维护作业内容及操作方法。

## Slide 15
主要实训器材
游标卡尺
数字式万用表
实训汽车
常用修理工具
电烙铁
弹簧秤
500型万用表
TQD-2型汽车电器万能试验台

## Slide 16: 实训内容
（一）发电机主要部件的检查与维护处理
1.转子总成的检查与维护处理
检查蓄电池外壳
（1）磁场绕组断路、短路故障的检查
磁场绕组绝缘状况的测量
（2）磁场绕组绝缘状况的检查
转子轴直线度的检查
（3）转子铁心与转子轴的检查
滑环外径的测量
（4）滑环的检查

## Slide 17
2.定子总成的检查
定子绕组绝缘状况的检查
（1）定子绕组断路的检查
万用表拨至R×1挡，两只表笔分别测量每两匝线端的电阻值。
定子绕组匝间短路故障的测量
（2）定子绕组匝间短路故障的检查
定子绕组绝缘状况的检查
（3）定子绕组绝缘状况的检查
万用表拨至R×lk挡，做定子绕组与其铁心电阻值的测量，一只表笔接铁心，另一只表笔接绕组中某相线端。

## Slide 18
3.发电机整流器的检查
发电机整流器的测量
（1）普通型硅整流器的测量
以解放CA1090车用JF132C型发电机为例。
组合式硅整流器的测量
（2）组合式硅整流器的测量
以东风EQ1092车用JF1521型发电机为例。
线路板连接式硅整流器的测量
1-负极板 2-N极3-a相线4-b相线5-c相线6-印制电路
7-负极管8-正极管9-线路板10-D+接线柱11-B+接线柱 12-正极板
（3）线路板连接式硅整流器的测量
以桑塔纳轿车用JFZ1913Z发电机为例。

## Slide 19
3.发电机整流器的检查
（2）电刷工作面的检查与修磨
电刷在电刷架内应活动自如，无卡滞现象。电刷与滑环接触面积应达到75%以上，否则应进行修磨。
电刷总成的检查
a) 电刷的长度检查b)电刷弹簧弹力的检查
（1）电刷长度的检查
通常，电刷在其架中的自由外露长度一般不小于7mm，否则应更换电刷或电刷弹簧。
（3）电刷压力弹簧的检查
使用弹簧秤对弹簧弹力进行测量。

## Slide 20
5.前后端盖的检查
发电机的前后端盖应无裂纹与变形，轴承外圈与前后端盖轴承孔的配合应符合标准，否则应予更换。
6.轴承的检查与润滑
（1）轴承应无松旷和转动异响。
（2）润滑轴承时，应加注2号锂基润滑脂，并注意不宜加得过多。

## Slide 21
（二）发电机技术性能测试
1.发电机的整体电路测量
发电机维修前或装复后均应进行初步的整体电路测量，其测量对象就是发电机各接线柱的电阻值。
2.发电机的技术性能测试
（1）发电机的空载试验
（2）发电机的满载试验
发电机的空载、满载试验接线原理图

## Slide 22
3.发电机的就车测试
（1）皮带松紧度的检查与调整
（2）电压测试
如果以上电压在规定范围内，则证明发电机和调节器工作正常，否则，可在充电电流20A时检查充电线路端电压 。
充电线路端电压测量
皮带松紧度的检查与调整

## Slide 23: 项目3 发电机调节器的检查与调整
实训要求
掌握发电机调节器的检查与调整方法。

## Slide 24
主要实训器材
游标卡尺
数字式万用表
实训汽车
常用修理工具
电烙铁
弹簧秤
500型万用表
TQD-2型汽车电器万能试验台

## Slide 25: 实训内容
（一）FT61型调节器的检查与调整
FT61型调节器原理图
1.调节器的检查
FT61型调节器触点间隙的检查
FT61型调节器的试验台电压调试
a)原理图b)接线
2.FT61型调节器的试验台电压调试
低载电压试验和半载电压试验。
FT61型调节器的就车电压调试
3.FT61型调节器的就车电压调试
注意：在调整时，要细心缓缓地进行，以防止电压忽高忽低，而导致电气设备的损伤。

## Slide 26
（二)晶体管调节器的检查
1.晶体管调节器类型的判别
当试灯另一端仅在连接正极时才使灯亮，说明是外接地调节器；仅在连接负极时才使灯亮，说明是内接地调节器。
2.调节器性能及故障的检测
内接地调节器
外接地调节器

## Slide 27: 课题2 汽车电源系的故障诊断与排除
项目1 蓄电池容量低的故障诊断与
排除
实训要求
1.了解蓄电池容量低的故障现象及原因；
2.掌握蓄电池容量低的故障排除方法。

## Slide 28
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
吸式密度计
充电机

## Slide 29
故障现象
1.发动机起动时，起动机转速缓慢，转动无力。
2.按喇叭声音弱。
3.开前照灯，光线暗淡。
故障原因
1.使用新蓄电池前未按要求进行充电。

## Slide 30
2.充电量过小，使蓄电池充电不足。
3.经常长时间使用起动机，造成大电流放电，致使极板损坏。
4.电解液的相对密度过低。由于电解液渗漏后，只加注蒸馏水，未及时补充电解液，致使电解液的相对密度过低。
5.电解液相对密度过高、液面过低或经常亏电，造成极板硫化。

## Slide 31
故障诊断与排除
l.首先检查蓄电池两极接线柱与电源导线连接如何，是否有氧化或松动现象。
2.检查蓄电池外部，看有无裂纹、表面是否脏污。
3.用密度计或高率放电计检查蓄电池的容量。
4.检查液面高度。
5.在充电过程中，若出现相邻单格中电解液密度有明显差距，则说明蓄电池有内部断路故障；若电解液变为褐色浑浊状态，则证明蓄电池内有极板脱落故障。

## Slide 32: 项目2 蓄电池极板硫化的诊断与排除
实训要求
1.了解蓄电池极板硫化的故障现象及原因；
2.掌握蓄电池极板硫化的故障排除方法。

## Slide 33
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
吸式密度计
充电机

## Slide 34
故障现象
1.蓄电池容量低，用高率放电计测量时，蓄电池电压迅速下降。
2.电解液相对密度明显低于规定值。
3.蓄电池充电时，其充电电压明显过高，过早产生气泡，电解液温度上升快。
4.蓄电池放电时，电压下降过快。
5.在极板上产生坚硬、不易溶解的白色大颗粒晶体物质。

## Slide 35
故障原因
1.蓄电池经常亏电存放，使电解液中的硫酸铅不断结晶，附着在极板表面，使其在充电过程中难以参与还原反应。
2.蓄电池电解液液面过低，使蓄电池极板上部的活性物质与空气接触被氧化。
3.蓄电池电解液密度过高，使硫酸铅溶解困难，还原反应迟缓，使硫酸铅晶粒不断增加。
4.电解液的纯度不够，或其他原因导致蓄电池自放电，也会使极板硫化。

## Slide 36
故障排除方法
蓄电池发生轻度硫化时，可用2-3A的小电流适当延长充电时间，即过充电；或用全放全充的充放电循环方法使活性物质还原；也可用去硫化充电的方法消除。硫化严重的蓄电池应予报废。

## Slide 37
项目3 蓄电池自放电的诊断与排除
实训要求
1.了解蓄电池自放电的故障现象及原因；
2.掌握蓄电池自放电的故障排除方法。

## Slide 38
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
吸式密度计
充电机

## Slide 39
故障现象
充足电或前一天使用良好的蓄电池，第二天使用时电压明显降低很多或几乎没有电。若充足电的电池停放一个月，平均每昼夜电能自行损失平均大于0.7%，即为自放电故障。
故障原因
1.电池盖上积存电解液或尘土等污物。
2.材料中混有杂质。
3.活性物质脱落过多或隔板破裂等导致极板直接短路。

## Slide 40
4.焊接操作中铅液流入极板组造成短路。
5.电池存放时间较长，硫酸分层，使上、下产生电位差放电。
故障诊断与排除
若是电解液杂质太多所致，可把电解液全部倒出，用蒸馏水清洗，更换新电解液后再进行充、放电。若是少数单格自放电严重，而电解液杂质又未超出规定，可将蓄电池解体修复，或更换新蓄电池。

## Slide 41
项目4 蓄电池电解液损耗过快的
诊断与排除
实训要求
1.了解蓄电池电解液损耗过快故障现象及原因；
2.掌握蓄电池电解液损耗过快故障排除方法。

## Slide 42
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
吸式密度计
充电机

## Slide 43
故障现象
使用中，电解液消耗过快，液面下降过大，加注频率超出正常情况。
故障原因
1.电池外壳破裂导致电解液泄漏。
2.充电电压过高。
3.极板硫化或短路。

## Slide 44
故障诊断与排除
1.有裂纹的应予以修补并重新加入电解液。
2.检查、调整调节器的输出电压。调节器输出电压太高将导致对蓄电池的充电电压加大，造成过充电损害电池。
3.若上述两种情况都正常，则应考虑极板硫化或短路故障，必要时应拆检修复。

## Slide 45
项目5发电机不充电故障的诊断与排除
实训要求
1.了解不充电故障现象及原因；
2.掌握不充电故障排除方法。

## Slide 46
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
低压线路试灯

## Slide 47
故障现象
发电机在任何转速下运转时，电流表均指示放电或充电指示灯均亮，蓄电池很快出现亏电现象。
故障原因
1.皮带过松，导致严重打滑。
2.发电机“电枢”或“磁场”接线柱松脱、过脏、锈蚀、绝缘损坏或导线连接不良。

## Slide 48
3.发电机内部故障。
4.充电指示灯接线搭铁，充电指示灯电路未经发电机和调节器而自行搭铁。
5.发电机内部损坏。
6.调节器内部有故障。

## Slide 49
故障诊断与排除
1.检查发电机传动带是否过松或存在严重打滑现象。
2.检查各连接线连接是否正确、牢固，有无断路现象，以及有无异常颜色、气味、烟雾、温升等进行检查。
检查发电机传动带

## Slide 50
3.对于普通外接式调节器，起动发动机，直接短接调节器两端，观察电流表指示有无变化。
普通外接调节器的充电系统不充电故障诊断

## Slide 51
4.上述检查符合要求时，表明故障在发电机内部，应检查电刷是否在电刷架内卡滞或与集电环接触不良。
5.检查充电指示灯电路，是否未经发电机和调节器自行搭铁。
采用整体式发电机的充电系不充电故障的诊断

## Slide 52
项目6 发电机充电量过小的故障
诊断与排除
实训要求
1.了解发电机充电量过小故障现象及原因；
2.掌握发电机充电量过小故障排除方法。

## Slide 53
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
低压线路试灯

## Slide 54
故障现象
发动机中速及中速以上运转时，充电指示灯方能熄灭，打开前照灯，灯光暗淡，甚至可能指示放电，喇叭声音很小，起动性能变差。
故障原因
1.发电机传动带过松或打滑。
2.充电线路有接触不良之处。

## Slide 55
3.发电机内部故障。电刷磨损过甚，电刷与滑环接触不良；个别二极管短路断路，定子绕组某相连接不良、短路、断路或搭铁；励磁绕组部分短路或与滑环接触不良等。
4.电压调节器工作不良，调压值过低等。

## Slide 56
故障诊断与排除
1.检查皮带松紧度是否符合要求及电路各处是否有接触不良。
2.区分故障在发电机还是调节器。对于普通外接式调节器，做全励磁实验，临时迅速将其短接，观察充电电流有无增大现象。
全励磁实验判断发电机是否发电

## Slide 57
3.检查发电机。打开点火开关，对发电机探磁。
4.检查调节器。方法同上，注意观察其调节电压是否过低。
5.对于内装式集成电路调节器，则应先探磁，再拆检发电机，进而区分发电机和调节器故障。
探磁法检测发电机励磁电路

## Slide 58
项目7 充电量过大的故障诊断与排除
实训要求
1.了解发电机充电量过大故障现象及原因；
2.掌握发电机充电量过大故障排除方法。

## Slide 59
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
低压线路试灯

## Slide 60
故障现象
车辆使用过程中，电流表指示充电电流特别大，如白天行驶2－3 h，蓄电池不亏电而充电电流超过5A， 车灯特别亮，易烧坏灯泡，蓄电池电解液消耗过快，发电机及点火线圈容易过热等。
故障原因
1.电压调节器损坏，致使调压值偏高。

## Slide 61
2.调节器中开关三极管短路。
3.励磁绕组搭铁（外搭铁式）或火线直接来自点火开关（内搭铁式），未受控于调节器。
4.蓄电池亏电严重或内部短路等。

## Slide 62
故障诊断与排除
1.检查蓄电池内部有无严重亏电和短路。
2.检查调节器输出端（如外搭铁系统的“F”和“-”间）是否无法断开。
3.上述检查无问题时或对于以桑塔纳为代表的内装式集成电路调节器，则需解体发电机，将调节器与发电机拆开，测量励磁绕组搭铁情况，判断其是否不经调节器而直接搭铁。

## Slide 63
项目8 充电不稳的故障诊断与排除
实训要求
1.了解发电机充电不稳故障现象及原因；
2.掌握发电机充电不稳故障排除方法。

## Slide 64
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
低压线路试灯

## Slide 65
故障现象
发动机在怠速以上转速运转时，电流表指针左右摆动或充电指示灯忽明忽暗。
故障原因
1.发电机皮带打滑。
2.线路的故障。
3.调节器故障。
4.发电机内部的故障。

## Slide 66
故障诊断与排除
1.检查发电机是否因皮带过松或皮带与皮带轮上沾有油污，而引起皮带打滑。
2.检查充电系所有相关的导线和接线头是否有松动、脱焊、虚焊或线皮破损，从而在汽车产生振动时，造成接触不良或间歇性接地。
3.起动发动机并使其略以高于怠速的转速运转，然后短接调节器F接线柱与负极接线柱，观察电流表或充电指示灯。

## Slide 67
4.若故障在发电机，则应解体检查。主要包括：线路的连接、电刷与滑环的接触、二极管的固定及其技术状况以及发电机有无碰磁场等方面的故障。