## Slide 1: 单元2 起动系的维护与故障诊断排除
课题1起动系的维护
课题2起动系的故障诊断与排除

## Slide 2: 课题1 起动系的维护
起动系统一般由蓄电池、起动机、点火开关、空档起动开关、继电器等组成。
起动机由直流串励式电动机、传动机构、控制装置（即电磁开关）三部分组成。
常规起动机的结构

## Slide 3: 项目1 起动机的维护
实训要求
掌握起动机的维护作业内容及操作要点。

## Slide 4
主要实训器材
数字式万用表
起动机
常用修理工具
百分表

## Slide 5
游标卡尺
弹簧秤
500型万用表
电枢检验仪

## Slide 6: 实训内容
（一）电枢总成的检查与维护
1.换向器的检查
换向器表面是否有脏污、烧蚀、划痕沟槽和失圆等现象，并进行相应的处理。
换向器工作面的磨光
换向器外径的检查
换向器绝缘云母层的修磨
换向器失圆的检查

## Slide 7
2.电枢轴弯曲度（径向圆跳动量）的检查，否则，会造成碰磁场现象，必须进行校正。
3.电枢绕组的检查
（1）电枢绕组断路的检查
电枢轴弯曲度的检查
电枢绕组断路的检查

## Slide 8
（2）电枢绕组匝间短路的检查
（3）电枢绕组绝缘性能的检查
电枢绕组匝间短路的检查
电枢绕组绝缘性能的检查
a)用交流试灯检查b)用万用表检查

## Slide 9
（二）励磁绕组的检查与维护
1.短路故障的检查
应首先观察绕组导线表面是否有漆包线变黑烧焦的现象或气味。若没有明显征兆，可对励磁绕组进行电磁试验。
励磁绕组的电磁吸力试验
2.断路故障的检查
最常见的断路点是在机壳接线柱与绕组抽头之间的导线焊接处、各励磁线圈之间的接线处。也可用万用电表的低电阻档进行测量。
用万用表测量励磁绕组断路、接地故障
3.励磁绕组绝缘性能的检查
用220V交流试灯或万用表的高电阻档（500型的R×10kΩ档；数字型的20kΩ档）进行测试。
用交流试灯检查励磁绕组的绝缘性能

## Slide 10
（三）电刷总成检查与维护
1.电刷架及电刷弹簧的检查
（1）电刷架的检查（2）电刷弹簧的检查
检查电刷架
a)万用表检查b)试灯检查
电刷弹簧的检查

## Slide 11
2.电刷的检查与维护
（1）电刷的长度应不小于原尺寸的2/3。否则，应更换新电刷。电刷在电刷架中不能有卡滞和松旷现象。
（2）电刷的工作面的检查与研磨
为了保证起动电流的畅通，电刷与换向器的接触工作面积不得小于75%。否则，应研磨。

## Slide 12
（四）控制装置的检查与维护
１.电磁开关的检查与维护
（１）吸引线圈和保持线圈的测量
（2）电磁开关接触状况的检查
可通过测量其接触电阻，进行初步的检查。
吸引线圈和保持线圈的测量
电磁开关接触状况的检查

## Slide 13
2.起动继电器的检查与维护
（1） JD136型起动继电器的检查与调整
（2）复合起动继电器的检查与调整（例如JD171）
复合式起动继电器，由起动继电器和保护继电器组成。
复合起动继电器的检查
起动继电器的检查

## Slide 14
（五）传动机构的检查与维护
1.拨叉的检查
拨叉不应有变形、断裂、松旷和严重的磨损现象。回位弹簧不应有弹力减弱或折断。
2.单向离合器的检查
单向离合器总成常见的故障主要是驱动齿轮磨损和离合器打滑。
检查驱动齿轮磨损
单向离合器的检查

## Slide 15
3.轴承衬套的检查与维护
在起动机维护中，应控制各轴径与衬套的配合间隙在一定的范围之内，若超出规定范围，以重新加工或更换合适的轴承衬套。

## Slide 16: 项目2起动机的调整与技术性能测试
实训要求
学会对起动机的调整与技术性测试的方法步骤与技术要求。

## Slide 17
主要实训器材
数字式万用表
起动机
常用修理工具
试灯
TQD-2型汽车电器万能试验台

## Slide 18: 实训内容
（一）起动机的调整
1.驱动齿轮初始位置的检查与调整
起动机有关间隙的调整
1-固定螺母 2-连接杆 3-销钉 4-锁紧螺母 5-限位螺钉 6-驱动齿轮 7-挡圈

## Slide 19
2.起动机电磁开关接通时刻的调整
起动机电磁开关接通时刻的调整，即对开关铁芯（动铁）工作行程的调整。
（1）调整标准
当电磁开关接触盘刚刚接通电动机主接线柱时，驱动齿轮6与挡圈7之间的距离应符合要求。

## Slide 20
（2）检查方法
（3）调整方法
1）偏心螺钉法2）增减垫片法
3）铁芯螺栓法
主开关接通时刻的测量
电磁开关铁芯行程调整方式
a)偏心螺钉式 b)增减垫片式 c)铁芯螺栓式

## Slide 21
（二）起动机的技术性能测试
1.空载试验
检测起动机空转消耗的电流、电压和空转转速，来判断起动机的机械状况和电路的基本技术状况。
起动机空载试验
起动机的技术性能测试，是通过对起动机的空载试验和全制动试验的结果与其标准相对照，而做出的起动机技术性能的结论。

## Slide 22
2.全制动试验（转矩或扭矩试验）
全制动试验就是检测起动机全制动时，产生的扭矩和消耗的电流与电压，进一步检测起动机内部电路的基本技术状况；另外还可以检验单向离合器是否打滑。
全制动试验

## Slide 23
（三）注意事项
1.蓄电池的容量应与被测起动机的功率相匹配，而且必须采用技术状况良好的蓄电池。
2.做全制动试验时，制动夹具必须夹牢固，身体避开弹簧秤的夹具，以保证人身安全。
3.空载试验的时间不得超过1min，以免起动机过热而烧坏。
4.全制动试验时，每次接通电路的时间不得超过5S。
5.每次试验后，待蓄电池休息1-2min，载进行下一次的试验，以免降低蓄电池的使用寿命。

## Slide 24: 课题2 起动系的故障诊断与排除
项目1 起动机不转故障的诊断与
排除
实训要求
1.掌握起动机不转故障的现象及原因；
2.掌握起动机不转故障的排除方法。

## Slide 25
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
试灯

## Slide 26
故障现象
接通起动开关后，起动机不转。
故障原因
1.蓄电池严重亏电。导线、开关有接触不良甚至断路现象。
2.起动机电磁开关有短路、断路、搭铁、卡滞等故障。
3.电动机励磁、电枢绕组有故障，电刷与换向器有故障等。
4.装有自动变速器的车辆，其自动变速器不在N档或P档，或多功能开关有故障，或控制单元有故障。

## Slide 27
故障排除方法
1.开大灯、按喇叭，检查蓄电池存电量和电源线路的连接情况。如果良好，检查电动机。
2.用螺刀短接起动机两主接柱，若电机不转，说明其内部有问题，需拆检；若电机能正常转动，说明电机正常，故障在外部，需继续检查。
电动机的短接试验

## Slide 28
3.检查电磁开关。短接起动机电源接柱与电磁开关火线接柱，若电磁开关有接通动作且电机正常旋转，说明电磁开关正常，故障在外部；若电磁开关无动作，或者虽有动作但电机不转，均说明电磁开关有故障。
电磁开关的短接试验

## Slide 29
4.检查起动继电器。在继电器火线均有电的前提下，短接触点观察起动机是否能通电转动，能转动说明触点已损坏造成断路；将线圈输出端直接搭铁听（或摸）继电器触点能否闭合，或不能闭合说明线圈已损坏，能闭合应对搭铁线或控制单元进行检查。
短接起动继电器

## Slide 30: 项目2 起动机运转无力
实训要求
1.掌握起动机运转无力故障的现象及原因；
2.掌握起动机运转无力故障的排除方法。

## Slide 31
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
试灯

## Slide 32
故障现象
起动机转动缓慢无力，带动发动机运转困难，甚至稍转即停；或起动时，起动机只发出“咔嗒”一声响，但不能转动。
故障原因
1.蓄电池电压过低或接柱接触不良。
2.电磁开关中接触盘与触点烧蚀导致接触不良。

## Slide 33
3.电机内部励磁线圈或电枢线圈短路。
4.电刷与整流器接触不良，如整流器脏污、烧蚀，电刷磨损严重、弹簧过弱等。
5.电枢与磁极铁心相碰扫膛，如转子轴弯曲变形或轴承磨损严重导致松旷等。
6.发动机搭铁线接触不良或发动机转动阻力太大。

## Slide 34
故障排除方法
参照起动机不转的诊断方法。
（1）检查蓄电池存电情况及线路连接是否有松动。
（2）短接起动机两主接柱，若起动机转动无力，先确定发动机搭铁线接触是否良好，发动机运转阻力是否过大，若没问题则表明电机内部有问题，需拆检；若起动机转动良好，表明电磁开关接触不良，应更换。

## Slide 35
项目3 单向离合器不回位
实训要求
1.掌握单向离合器不回位故障的现象及原因；
2.掌握单向离合器不回位故障的排除方法。

## Slide 36
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
高率放电计
试灯

## Slide 37
故障现象
使用起动机后，放松点火开关，起动机仍转动不停，驱动齿轮与飞轮齿圈仍保持啮合而不能回位。
故障原因
1.蓄电池电压过低；点火开关未能回位。
2.起动继电器触点烧结。
3.电磁开关主触点烧结，活动铁心卡住或复位弹簧折断。
4.单向离合器回位弹簧过软或折断。
5.起动机安装不牢固或轴线倾斜。

## Slide 38
故障诊断与排除
出现此故障时，应迅速断开电源总开关或拆除蓄电池搭铁线，将电源切断，然后进行诊断，以防起动机被烧坏。
单向离合器不回位故障的诊断
1点火开关 2电压线圈 3开关铁心 4保持线圈 5吸引线圈 6起动绕组
7蓄电池 8起动机主回路触点 9起动机接柱 10起动继电器触动点 11起动继电器

## Slide 39
1.将点火开关打到起动档，起动机不转，电磁开关内发出较强的“哒、哒”声，说明保持线圈短路或断路，应更换电磁开关。
2.起动机运转中发出“沙沙”的扫膛声，需拆检。
3.起动时，起动机不能顺利进入啮合，发出较快的撞击声或打齿声，应根据响声的特征予以区别：
（1）首先试试摇转曲轴，换个啮合位置起动，若能起动成功，说明飞轮齿圈部分牙齿已损坏。

## Slide 40
（2）确定起动机的安装是否存在松动、歪斜等问题，若有问题应予以紧固。
（3）确定是否属于调整不当，若电机接通太早，可通过旋入活动铁心与拨叉的连接螺钉等相应方法，增大驱动齿轮的行程。
（4）若上述检查均无问题，则应对起动机进行拆检，重点检查驱动小齿轮或飞轮齿圈是否损坏或磨损过大，回位弹簧是否有变软、折断现象等。