## Slide 1: 单元3 点火系的维护与故障诊断排除
课题1点火系的维护
课题2汽车点火系的故障诊断与排除

## Slide 2: 课题1 点火系的维护
按发展的时间顺序可以将其划分为传统点火系统、电子点火系统和计算机控制点火系统三类。
电子点火系统一般由信号发生器、高能点火线圈、点火放大器、火花塞组成，目前应用最为广泛。
电子点火系统

## Slide 3: 项目1 电子点火系的维护
实训要求
掌握普通电子点火系的维护作业内容及操作要点。

## Slide 4
主要实训器材
数字式万用表
起动机
常用修理工具
TQD-2型汽车电器万能试验台

## Slide 5
试灯
弹簧秤
塞尺
百分表及座

## Slide 6: 实训内容
（一）分电器的检查
1.分电器盖的检查
（1）外观检查
目测检查分电器盖是否有裂纹和炭径，
查看分电器盖内的炭精是否因磨损而过短、弹簧是否折断。
分电器盖的表面检查
分电器盖的内部检查

## Slide 7
（2）高压火线插孔窜电的检查
将分电器上的分电器盖拆下并悬空。
拔下连接火花塞的分火线，使其端头距离缸盖约6 mm左右。
接通点火开关，转动发动机曲轴，并注意观察各缸分火线跳火情况。
分火线插孔之间的窜电检查

## Slide 8
2.分火头的检查
（1）直观检查
（2）高压电检查法
分火头的直观检查
分火头的高压电检查法

## Slide 9
3.电容器的检查
（1）高压跳火法
（2）交流试灯法
高压跳火法检查电容器
交流试灯法检查电容器

## Slide 10
4.分电器点火提前机构的检查
（1）离心提前机构的检查
用手转动离心块应能自如，不应有卡滞现象；离心块的销钉与轴孔不能过于松旷。
（2）真空提前机构的检查
用嘴吸吮真空提前机构进行密封性检查。
离心提前机构的检查
真空提前机构的检查
1-底板2-真空控制器 3-真空

## Slide 11
5.分电器轴径向间隙的检查
（1）粗略判断时可用手捏住分电器轴来回晃动提拉，若感到松旷严重，说明分电器衬套磨损过甚。
（2）用百分表测量分电器轴径向间隙，其间隙值应不超过0.7 mm。
分电器轴径向间隙检查

## Slide 12
6.信号发生器的检查
（1）磁脉冲信号发生器的检查
（2）霍尔信号发生器的检查
磁脉冲信号发生器检查
霍尔信号发生器的检查

## Slide 13
（二）电子点火器的检查
1.采用磁脉冲信号发生器的电子点火器的检查方法
两次的测试结果应分别为1--2 V和12 V，否则说明电子点火器有故障，应予以更换。
2.采用霍尔信号发生器的电子点火器的检查方法
采用磁脉冲信号发生器的电子点火器的检查
采用霍尔信号发生器的电子点火器的检查

## Slide 14
（三）点火线圈的检查
1.点火线圈电阻的检查
2.点火线圈绝缘性能的检查
将点火线圈的引出线串接灯泡后接电源的一极，其外壳接电源的另一极，若灯亮表明点火线圈接地，应予以更换。
3.点火线圈次级电压的检查
点火线圈电阻的检查
a)检查初级绕组b)检查次级绕组

## Slide 15
（四）火花塞的检查
1.火花塞的电极间隙检查
用圆形规测量火花塞的电极间隙，其值应为0.7～0.9 mm。
2.火花塞的表面及清洁性检查
若火花塞上附着积碳时，可用火花塞清洁器进行清洁，也可用刷子蘸汽油刷洗或用薄竹片剔除积碳。
火花塞的电极间隙检查
火花塞的表面及清洁性检查

## Slide 16
3.火花塞的性能检查
从分电器中央插孔内拔出中央高压线，将其端头对准从发动机上拆下并放置在缸体上的火花塞尾部，并距其约6 mm，然后打开点火开关，转动发动机或拨动断电器触点，同时观察火花塞的跳火情况。
火花塞的性能检查

## Slide 17: 项目2 点火正时的检查与调整
实训要求
掌握点火正时的检查与调整方法。

## Slide 18
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
点火正时灯

## Slide 19: 实训内容
（一）点火正时的检查
1.静态检查
慢慢转动发动机曲轴使第一缸活塞处于压缩行程上止点位置。
分火头应与分电器壳上的“1”缸标记对准
飞轮处的正时记号
凸轮轴齿形带轮处的正时记号

## Slide 20
2.原地运转动态检查
起动发动机运转后达到规定的工作温度。在发动机怠速运转状态下，将加速踏板迅速踩到底，根据声响判断。
3.仪器检查
根据数据检查点火正时和点火提前角。
用点火测试仪检查点火正时

## Slide 21
（二）点火正时的调整
调整信号发生器的相关间隙
1.点火正时的静态调整
当分电器重新安装到发动机上时，需进行点火正时的静态调整。
检查调整信号发生器的相关间隙是否符合规定要求。

## Slide 22
2.点火正时的动态调整
（1）连接转速表和正时灯。
（2）拆下分电器真空软管，起动发动机。
（3）利用正时灯观察发动机正时记号处，读取点火提前角。
（4）若点火提前角不符合规定要求，应进行调整。
（5）点火提前角符合要求后再连接好分电器上的真空软管。
点火正时调整

## Slide 23: 课题2 汽车点火系的故障诊断与排除
项目1 个别缸不工作故障的诊断与
排除
实训要求
1.了解个别缸不工作故障的现象及原因；
2.掌握个别缸不工作故障的排除方法。

## Slide 24
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
塞尺

## Slide 25
故障现象
1.发动机在各种转速运转情况下，消声器都发出有节奏的“突突”声。
2.发动机运转不稳定，排气管冒黑烟甚至放炮，进气管回火，发动机动力性下降。

## Slide 26
故障原因
l.个别缸火花塞工作不良。
2.相邻两缸的高压分线插错。
3.少数缸高压分线脱落或漏电。
4.分电器盖的个别插孔窜电或漏电。
5.分电器轴松旷，分电器凸轮磨损不均匀。

## Slide 27
故障排除方法
1.检查各缸高压分线有否脱落，若正常，再进行下一步诊断。
2.诊断出缺火缸
3.诊断出缺火缸的原因
（1）取下缺火缸火花塞上的高压线，使其线端距缸盖3～5 mm，并观察放电情况。
（2）将取下的高压线接好，然后从分电器盖上拔下另一端，并在距分电器盖3-5 mm处进行放电。

## Slide 28: 项目2电子点火系高压无火故障的 诊断与排除
实训要求
1.了解电子点火系高压无火故障的现象及原因；
2.掌握电子点火系高压无火故障的排除方法。

## Slide 29
主要实训器材
实训汽车
常用修理工具
数字式万用表
塞尺

## Slide 30
故障现象
1.用起动机带动发动机旋转，转动轻快但不能起动。
2.拔出分电器上的中心高压线，使其端头距离缸体8 mm，接通点火开关，转动曲轴，进行放电试验，无高压火花。

## Slide 31
故障原因
1.点火线圈损坏。
2.信号发生器损坏。
3.中央高压线断心、脱落或漏电。
4.电子点火器损坏。
5.低压电路断、短路。

## Slide 32
故障排除方法
1.用万用表电阻挡测量中央高压线的电阻值，其值不应大于25 kΩ；若正常，再测量点火线圈二次绕组的电阻值及绝缘情况
2.低压电路的检查
接通点火开关，用万用表电压挡测量点火线圈正极接线柱与接地之间的电压值。拆去点火线圈上的连接导线，用万用表电阻挡测量初级线圈的电阻值及绝缘情况。